4.6. Конечно-разностные методы моделирования сигналов

При моделировании  сигнала  необходимо  вычислять  его значения в дискретные моменты времени t0 , t1=t0+(t, ... tk=t0+k(t.

Для вычисления Sk+1=S(tk+1)  могут использоваться уже вычисленные ранее значения Sk , Sk-1 ...

Sk+1=f (Sk , Sk-1, Sk-m).

Если сигнал выражается в виде полинома к-й степени,

то его значение в момент времени (k+1)(t является линейной комбинацией значений этого сигнала в предыдущие моменты времени.

где hi=(-1)k-1C1k+1;

число сочетаний из (к+1) по i.

Cik+1 можно найти из треугольника Фибоначчи:

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4  6  4 1

1 5 10 10 5  1

В данном случае значению (к+1)  соответствует  ряд  треугольника, начиная с 0, а значению i - позиция в данном ряду, начиная с 0. Например, C24=6, C35=10.

Так, для полинома второй степени S(t)=P2(t) получим:

Sm+3=Sm-3Sm+1+3Sm+2.

Для полинома третьей степени S(t)=P3(t):

Sm+4=-Sm+4Sm+1-6Sm+2+4Sm+3.

Моделирование сигнала в соответствии с разностной схемой осуществляется по рекуррентной формуле:

m=0,1,2...

Значения S0,S1,...Sk в моменты времени t0,t1,t3,...tk  не могут  быть получены по  рекуррентным  формулам и называются разгонными.  Их можно получить путем прямого вычисления полинома P(t), t{t1,t2,...tk}.

Рассмотрим моделирование экспоненты конечно-разностным методом.

S(t)=Ae(t.

Величина h =e( (t  вычисляется один раз.

Рекуррентные формулы: S0=1; Sn+1=Sn h.

# Допустим, нужно смоделировать сигналы

S1=sin((t); S2 = cos((t).

Представим сигналы в виде:

S1,n+1 = sin( ( (tn+(t) ) = sin(tncos((t + cos(;

S2, n+1 = cos(( (tn+(t) )= cos(tncos((t - sin(tnsin((t;

или

S1,n+1 =S1,nh1 + S2,nh2;

S2,n+1=S2,nh1-  S1,nh2;

где h1= cos(((t); h2= sin(((t);

S1,0= 0; S2,0= 1.

Сигналы  S1,n+1, S2,n+1 моделируются попеременно.

Метод конечно-разностной генерации  имеет  недостаток  накопления ошибок. Ошибка  увеличивается  к последующим шагам. Когда она превышает допустимые значения,  необходимо произвести коррекцию путем нового вычисления разгонных точек.