ВАРИАНТ 11

1.		Что называется системами скольжения в кристаллах?

2.		Вычертите метастабильную диаграмму железо-углерод (см. рисунок). Приведите основные свойства и строение железа цементита и графита. Опишите фазовые превращения в сплаве с содержанием углерода 2,5 % при охлаждении. Определите для заданного сплава:

а)	химический состав фаз при температурах 1500, 1000° С эвтектической;

б)	количество каждой фазы при 1000° С;

в)	структурные составляющие сплава при комнатной температуре.

3.		Объясните, как можно по микроструктуре отличить медь, подвергнутую горячей и холодной деформации? Опишите влияние горячей и холодной деформации на свойства.

VА. Текстура деформации. Как она влияет на свойства?

5. Вычертите диаграмму изотермического превращения переохлажденного аустенита для доэвтектоидной стали. Опишите особенности распада аустенита в изотермических условиях при температурах 500 и 300° С. Какое при этом получится различие в структуре и свойствах?

/ 6. Проведите сравнение полного отжига и нормализации доэвтектоидной углеродистой стали. Укажите области применения этих операций, объясните разницу в структуре и механических свойствах после термической обработки.

7. Имеются сплавы JIAH-80-1-1 и БрБ2. Расшифруйте их маркировку и укажите, какой из сплавов является пружинным.