Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Полоцкий государственный университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе

“Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения”

для студентов-заочников специальности 0501

Новополоцк, 2002

# УДК 621.753.658.516.681.2

Одобрены и рекомендованы к изданию

Методической комиссией заочного факультета

Кафедра технологии машиностроения

Составитель:

## В. В. КУЗНЕЦОВ, канд. техн. наук, доцент

Рецензенты:

## В. А. ПЕТРОВ, канд. техн. наук, доцент

В. В. ЛИПСКАЯ, доцент

( Полоцкий государственный университет, 2002

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью курсовой работы по ВСТИ является закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков по расчёту и выбору посадок типовых соединений, по решению размерных цепей, простановки на чертежах обозначений посадок, предельных отклонений размеров и требований к точности формы и расположения поверхностей в соответствии с ЕСКД, ЕСДП СЭВ и ОНВ СЭВ.

Номер варианта соответствует двум последним цифрам номера зачётной книжки.

Требования к оформлению курсовой работы сводятся к следующему. Расчётно-пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист; задание на курсовую работу в виде таблицы; содержание (оглавление); введение; основные разделы курсовой работы; заключение; список использованной литературы.

Оформление расчётно-пояснительной записки производится в соответствии с ГОСТ 2.105-68. Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу приложения 1 (примечание: в настоящих методических указаниях ссылка на приложения обозначена буквой П с соответствующим номером, например, П1).

Текст пояснительной записки излагается на одной стороне листа формата А4 чётким почерком (чернилами, тушью, пастой). Допускается рамку и основную надпись на листах не вычерчивать. Текст пояснительной записки должен быть разделён на разделы, подразделы, в случае необходимости – пункты. Наименования разделов и подразделов должны записываться в красную строку (посередине строки) и выделяться основным чертёжным шрифтом с высотой букв и цифр в пределах 5-10 мм (ГОСТ 2.304-68). Величина шрифта должна быть единой для всех заголовков.

Расстояние между заголовком и последующим рукописным текстом должно быть равно 15 мм, расстояние между строками текста – 10 мм. При написании текста необходимо оставлять поля следующих размеров: для подшивки 35 мм; справа от границы текста не менее 10 мм; сверху – 25 мм; снизу – 30 мм. Нумерация страниц пояснительной записки должна быть сквозной. Титульный лист считается первой страницей. Нумерация страниц должна начинаться с листа, на котором дано содержание курсовой работы. При выполнении расчётов необходимо использовать единицы системы СИ или единицы, допущенные к применению наряду с единицами системы СИ. Нумерация формул не обязательна.

Графическая часть курсовой работы оформляется на листах формата А4 и прикладывается к записке после основных разделов. Примеры оформления графической части даны в приложении П7.

Список использованной литературы оформляется под заголовком “Литература”. Он должен содержать только ту литературу, которая непосредственно использована студентом и на которую имеются ссылки в тексте.

- СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ

Во введении студент рассматривает задачи, поставленные ХХYII съездом КПСС и Советским Правительством по повышению качества продукции, развитию стандартизации и унификации, показывает роль взаимозаменяемости, стандартизации и технических измерений в решении проблемы повышения качества продукции и эффективности производства, значение  ВСТИ в профессиональной подготовке инженеров спец. 0501, ставит цель курсовой работы. Введение пишется на 2-3 страницах.

В основных разделах курсовой работы студент решает вопросы, связанные с расчётом и выбором допусков и посадок типовых соединений деталей машин, определением допусков и предельных отклонений размеров, входящих в размерную цепь (см. методические указания по выполнению разделов работы).

В разделе “Заключение” студент должен показать, какие практические навыки он приобрёл в результате выполнения курсовой работы.

Графическая часть работы должна содержать сборочный чертёж узла, чертежи вала и зубчатого колеса. На сборочном чертеже должны быть проставлены выбранные посадки всех типовых соединений и номинальные размеры с предельными отклонениями составляющих звеньев размерной цепи по результатам расчёта методом максимум-минимум (размер замыкающего звена на чертеже не проставляется). На чертежах вала и зубчатого колеса должны быть указаны все точностные и другие необходимые требования для их изготовления.

Исходными данными для выполнения курсовой работы (её основных разделов) являются чертёж узла и данные таблиц 1 и 2. Номер чертежа должен соответствовать последней цифре варианта. Данные из таблицы 1 выбираются по первой цифре варианта, из таблицы 2 – по второй цифре варианта.

Таблица 1

| Наименование параметров | Предпоследняя цифра зачётной книжки |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Требования к зубчатой передаче | Контактная прочность | Особых нет | Бесшумность работы | Контактная прочность | Точность вращения | Особых нет | Бесшумность работы | Особых нет | Точность вращения | Точность вращения |
| Характер нагрузки | Спокойная с умеренными толчками, перегрузка до 150% | С сильными толчками и вибрацией, перегрузка до 300% | Спокойная или с умеренными толчками, перегрузка до 150% |
| Матер. корпуса | Чуг. | МЛ6 | Чуг. | АЛ8 | МЛ6 | Чуг. | Чуг. | АЛ8 | МЛ6 | АЛ8 |
| Матер. зуб. кол. | 40Х | Бр. | 40Х | Бр. | 40Х | Бр. | 40Х | Бр. | 40Х | 40Х |
| t(C корпуса | +55( | -50( | +60( | -30( | -40( | +55( | +50( | -5( | -10( | -25( |
| t(C зуб. кол. | +80( |  | +75( |  |  | +80( | +75( |  |  |  |

Примечание: марка чугуна – СЧ15, бронзы Бр. АМЦ 9-2.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Таблица 2

| Наименование параметров | Последняя цифра зачётной книжки |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Номер рисунка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Посадка с натягом | материал венца зуб. кол. | 40Х | Бр. | 40Х | Бр. | 40Х | Бр. | 40Х | Бр. | 40Х | 40Х |
|  | материал втулки (ступицы зуб. кол.) | СЧ15 | 40Х | СЧ15 | 40Х | СЧ15 | 40Х | СЧ15 | 40Х | СЧ15 | СЧ15 |
|  | диаметр соединения, мм | 70 | 50 | 75 | 60 | 80 | 150 | 110 | 50 | 80 | 40 |
|  | длина соединения, мм | 30 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 55 | 60 | 30 | 40 |
|  | вращающий момент, Нм | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1100 | 700 | 600 | 400 |
|  | шерохов. сопряг. поверх. мкм |  | 5 | 6,3 | 5 | 6,3 | 5 | 6,3 | 5 | 6,3 | 5 | 6,3 |
|  |  |  | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 3,2 |
| Подшипник и вал | d, мм D, мм b, мм d1, мм P, кН | 25 52 15 8 2,5 | 0 62 16 14 10 | 35 72 17 18 7,5 | 40 80 18 22 3,5 | 50 90 20 35 9 | 45 100 25 27 13 | 20 47 14 4 | 45 85 19 22 3 | 50 110 27 32 12,5 | 20 42 12 7,8 |
| Шлицевое соединение | z d, мм D, мм b, мм | 6 28 34 7 | 8 32 36 6 | 8 36 40 7 | 8 42 46 8 | 8 52 58 10 | 8 46 50 9 | 6 23 26 6 | 8 46 54 9 | 8 52 60 10 | 6 21 25 5 |

Продолжение табл. 2

| Наименование параметров | Последняя цифра зачётной книжки |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Номер рисунка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Резьба крепёжная | М6 | М10(1,25 | М8 | М10(1 | М12 | М10 | М8(1 | М12 | М14 | М5 |
| Зубчатое колесо | m z i vокр,м/с | 1,25 80 1,2 18 | 5 28 2 8 | 2 48 1,25 13 | 3 40 1,35 4,5 | 4 26 1,5 11,5 | 2 96 2,5 3 | 2,5 56 2 14 | 6 20 1,75 1,25 | 1,5 83 3 12 | 1,5 72 1,5 1,5 |
| Размеры размерной цепи, мм | Б( max | 0,85 | 0,82 | 0,90 | 0,33 | 0,88 | 0,80 | +0,15 | 0,68 | 0,98 | 0,9 |
|  | Б( min | 0,55 | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 0,55 | 0,46 | -0,15 | 0,35 | 0,34 | 0,6 |
|  | Б1 |  | 31 | 146 | 35 | 39 |  |  |  | 52 |  |
|  | Б2 | 70 |  |  | 85 | 95 |  | 65 | 90 | 130 | 55 |
|  | Б3 | 14 | 15 | 16 | 18 |  | 24 | 13 | 17,5 |  | 11 |
|  | Б4 | 129 |  |  | 156 |  |  | 120 | 165 | 237 | 102 |
|  | Б5 |  | 170 | 181 |  | 214 | 268 |  |  |  |  |
|  | Б6 |  |  |  |  |  | 72 |  | 55 |  |  |
|  | Б7 |  | 60 |  |  |  | 97 | 53 |  |  |  |

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ РАБОТЫ

  - Расчёт и выбор посадки с натягом

Посадки с натягом предназначаются для образования неподвижных соединений. Величина натяга N складывается из деформации сжатия и деформации растяжения контактных поверхностей соответственно вала и отверстия. Упругие силы, возникающие при деформации, создают на поверхности деталей напряжения, препятствующие их взаимному смещению.

Расчёт посадки с натягом в курсовой работе выполняется по типовой методике, приведённой в литературе [1]. Порядок расчёта и выбор посадки с натягом следующий:

- Определяются минимальный и максимальный функциональные натяги по формулам:

,

,

| где Т | – | вращающий момент, Нм; |
| --- | --- | --- |
| D, L | – | диаметр и длина соединения, м; |
| СD, Cd | – | коэффициенты жёсткости соединения, м; |
| ED, Ed | – | модули упругости материалов охватывающей детали и вала, Н/м2 (см. П2 табл. 2); |
| f | – | коэффициент трения (см. П2 табл. 2); |
| Рдоп | – | наибольшее допустимое давление на поверхности контакта вала и охватывающей детали, при котором отсутствуют пластические деформации, Н/м2. |

Коэффициенты жёсткости конструкции определяются по формулам:

; ,

| где d1 | – | наружный диаметр охватывающей детали (в нашем случае зубчатого колеса); |
| --- | --- | --- |
| D1 | – | внутренний диаметр полого вала (в нашем случае ступицы зубчатого колеса); |
| (D, (d | – | Коэффициенты Пуассона (см. П2 табл. 2). |

Наибольшее допустимое давление Рдоп определяется по формулам:

а) для охватывающей детали

,

б) для вала

,

| где (Т | – | предел текучести материалов охватывающей детали и вала (П2 табл. 1). |
| --- | --- | --- |

В формулу Nmax ф подставляется лимитирующее (меньшее) допустимое давление Рдоп.

- Определяются поправки к найденным значениям  Nmin ф и Nmax ф:

а) поправка u учитывает смятие неровностей контактных поверхностей вала и охватывающей детали

,

| где Кd и КD | – | коэффициенты, учитывающие величину смятия неровностей на поверхностях вала и охватывающей детали (см. П2 табл. 3); |
| --- | --- | --- |
| Rzd и RzD | – | Высота неровностей поверхностей вала и охватывающей детали. |

б) поправка ut учитывает различие рабочей температуры и температуры  сборки и различие коэффициентов линейного расширения материалов вала и отверстия:

,

| где (d и (D | – | коэффициенты линейного расширения материала деталей (см. П2 табл. 2); |
| --- | --- | --- |
| Tpd и tpD | – | рабочие температуры деталей; |
| t | – | температура сборки деталей. |

- Определяются Nmin ф и Nmax ф с учётом поправок:

,

.

При tpD = tpd ( t и (D ( (d поправка берётся со знаком “плюс”,

при tpD = tpd ( t и (D ( (d                              - со знаком “плюс”,

при tpD = tpd ( t и (D ( (d                              - со знаком “плюс”,

при tpD = tpd ( t и (D ( (d                              - со знаком “плюс”.

- Находится функциональный допуск посадки

- Распределяется допуск между эксплуатационным TNЭ и конструкционным TNК допусками таким образом, чтобы , а TNК соответствовала бы экономически приемлемой точности, т. е. IT6  и ниже:

,

, принимаем TD = Td,

| где NЗ.Э и NЗ.С | – | запас прочности соединения соответственно при эксплуатации и сборке; |
| --- | --- | --- |
| TD и td | – | допуски размеров деталей по сопрягаемым поверхностям. |

- Определяются число единиц допуска а и соответствующий ему квалитет (см. П2 табл. 4):

,

где i – единица допуска, мкм:

(см. П2 табл. 5).

Если при расчёте получен слишком высокий квалитет, т. е. IT5 и выше, то следует изменить соотношение между TNЭ и TNК путём уменьшения TNЭ.

- Выбирается стандартная посадка по ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-75), при этом соблюдаются следующие условия:

а) ;

б) ;

в) NЗ.Э ( NЗ.С ,

где ; .

Рекомендуется подбирать стандартную посадку в следующем порядке:

а) из числа предпочтительных посадок в системе отверстия (табл. 17), если нет, то переходим к б);

б) из числа посадок ограничительного отбора в системе отверстия (табл. 17), если нет, то переходим к в);

в) из числа комбинированных посадок, образованных из полей допусков предпочтительного применения, если нет, то ограничительного отбора (см. табл. 5.6).

В ряде случаев, когда ни одна стандартная посадка не отвечает заданным условиям (это следует доказать), студент может конструктивно изменить длину соединения или его диаметр и выполнить требуемый перерасчёт посадки.

Итоговые данные расчёта и выбора посадки с натягом занести в таблицу.

Таблица 3

| Данные расчёта | Данные по выбору станд. посадки | Параметры стандартной посадки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поля допусков и предельные отклонения, мкм | Пред. Натяги | Запас прочн. |
| Nmax ф | Nmin ф | TNФ |  | отверстие | вал |  |  |
|  |  |  | TNЭ | TNК | поле допуска | ES | EI | поле допуска | es | ei | Nmax | Nmin | NЗ.Э | NЗ.С |

3.2. Расчёт и выбор посадок подшипников качения

Для подшипникового узла обоснованно выбрать класс точности подшипника, определить вид нагружения его колец, назначить посадку по присоединительным поверхностям подшипника.

Действующие стандарты: ГОСТ 520-71, ГОСТ 3325-55 (СТ СЭВ 773-77), СТ СЭВ 774-77, ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-750), СТ СЭВ 636-77.

3.2.1. Выбор класса точности подшипника

Выбор класса точности подшипника производят в зависимости от условий работы проектируемого механизма. При ограниченной информации об условиях работы механизма, что имеет место в задании на курсовую работу, точность подшипника можно выбрать исходя из заданной окружной скорости (Vокр , м/с) и требований к зубчатому колесу (см. табл. 1 задания по своему варианту).

При Vокр ( 2 м/с рекомендуется использовать подшипники 0-го класса точности, при Vокр = 2…6 м/с – 6-го класса точности, при Vокр = 6…10 м/с – 5-го класса точности и при  Vокр( 10 – 4-го класса точности. Если по заданию от зубчатого колеса требуется “точность вращения” или “бесшумность работы”, то независимо от Vокр для подшипника следует назначать 5-ый или 4-ый классы точности.

В зависимости от выбранного класса точности по СТ СЭВ 774-77, табл. 1-3 или из [2, табл. 4.82, 4.83, с. 273-276] определяются отклонения присоединительных размеров колец подшипников. При этом необходимо выписывать отклонения на средние значения диаметров колец: dm – для внутреннего и Dm – для наружного кольца.

3.2.2. Выбор посадок

При выборе посадок различают три основных вида нагружения колец: местное, циркуляционное и колебательное. Виды нагружения колец определяются в зависимости от условий работы подшипников по табл.. 7 ГОСТ 3325-55. При выборе посадок принять, что радиальная нагрузка, воспринимаемая подшипниками, постоянная по направление. Тогда, если вращается внутреннее кольцо, то оно будет икать циркуляционное, а наружное - местное виды нагружения, если вращается наружное кольцо, то наоборот.

При выборе посадок для циркуляционно нагруженных колец предварительно рассчитывается интенсивность нагрузки РR  подшипника:

где: R - радиальная реакция опоры, Н; b - рабочая ширина кольца подшипника, мм; КП  - динамический коэффициент посадки (см. ПЗ табл.1); F - коэффициент, учитывающий степень ослабления натяга при полом вале или тонкостенном корпусе (см, П3 табл. 2); FA -  коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки в двухрядных подшипниках ( для всех вариантов заданий FА =1).

При выборе значения коэффициента F предварительно необходимо рассчитать соотношения D/d у подшипника и D1 /d у вала, где D1 - диаметр сквозного отверстия полого вала (см. табл. 1.1 задания).

По найденной величию РR при помощи [2 табл. 4.92 с. 286] с учётом класса точности подшипника и его диаметра находят поле допуска сопрягаемой с подшипником детали.

Выбор посадок при местном нагружении колец подшипников осуществляется по [2 табл. 4.89 с. 285]. При этом исходными данными являются характер нагрузки (см. табл. 1 исходных данных), диаметр наружного кольца подшипника D и его класс точности.

Предельные отклонения размеров валов и отверстий в корпусах в соответствии с выбранной посадкой определяется по ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-75).

Погрешности формы и расположения поверхностей, а также шероховатость посадочных поверхностей выбирается в зависимости от класса точности подшипника и его размеров (см. П3 табл. 3).

При выполнении этого раздела курсовой работы необходимо в записке вычертить схемы расположения полей допусков для посадок колец подшипников и указать в таблице итоговые данные расчётов.

# Таблица 4

## Итоговые данные по расчету и выбору посадок подшипников качения

| Подшипник | PR, Н/мм | Выбранное поле | Сопрягаемые детали |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс точности | Размеры с предельными отклонениями, мм |  |  | Допуски формы и расположения поверхностей, мкм | Ra, мкм |
|  |  |  | Вала d | отв. корпуса D | вала | отв. корпуса | вала | отв. корпуса |
|  | d | D | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данными табл. 4 следует воспользоваться при оформлении сборочного чертежа и чертежа вала.

  - Выбор посадок для гладких цилиндрических соединений методом подобия

Заданием на курсовую работу предусматривается выбор посадок методом подобия для цилиндрических соединений, одними из деталей которых являются распорная втулка, либо кольцо, крышка, может быть и стакан в корпусе для установки подшипника качения. При выборе используются рекомендации приведённые в [2, 3] и приложения П4 к настоящим методическим указаниям. Выбранные посадки следует обозначить на чертеже узла.

3.3.1. Выбор посадок для соединений с распорными втулками и кольцами

Базовыми поверхностями втулок и колец являются посадочные поверхности, а также их торцы. Одним из торцов эти детали сами базируются по торцам смежных деталей, второй торец служит базой для другой смежной детали (см. чертёж узла).

Посадки втулок должны иметь минимальный зазор или минимальный натяг. Если выбор полей допусков отверстия и вала ничем не обусловлен, то наиболее подходящими посадками втулок на вал и в корпус являются   Н7/jS6, H7/k6, H7/m6. Если же поля допусков валов и отверстий заданы в связи о установкой соседних деталей, например, подшипников качения, зубчатых и червячных колес, приходится подбирать такие поля допусков отверстий или внешних диаметров втулок, чтобы зазоры или натяги были минимальны (см. П4 табл. 1).

Посадки колец на валу или в отверстии корпусов должны иметь зазор. Если выбор полей допусков отверстий и вала ничем не обусловлен, рекомендуется принимать посадки колец на вал H11/d11, H10/d10 или H9/d9. При высокой частоте вращения вала (n>1500 мин-1) в целях снижения возможного дисбаланса посадки колец на вал следует принимать H8/h8, H8/h7, H7/h6. Если поля допусков валов заданы в связи с установкой соседних деталей, например, зубчатого колеса, то для гарантии зазора между валом и кольцом поля допусков отверстий колец следует принимать D11, D10 или D9.

Поле допуска наружного диаметра колец, установленных в отверстиях корпусов, во всех случаях следует принимать d11.

Часто кольцо размещают на посадочной поверхности для подшипников качения. В этом случае поле допуска на отверстие кольца назначают в зависимости от частоты вращения вала. Так, при частоте вращения вала меньше 1500 мин-1 поле допуска на отверстие кольца назначают D9, D10 или D11. При частоте вращения более 1500мин-1 принимают поля допусков Н9, Н10, Н11. Рекомендации по выбору посадок колец см. П4 табл. 2.

3.3.2. Выбор посадок для соединений “стакан - корпус”

При консольной установке вала соединение стакана с корпусом должно обеспечивать хорошее центрирование узла в корпусе с целью обеспечения требуемой точности межосевого расстояния зубчатой пары. Для этого обычно принимают переходные посадки (см. [2, с. 318-330]). При выборе посадки следует учитывать заданный характер нагрузки. Рекомендации по выбору посадок для соединений стаканов с корпусами даны в П4 табл. 3.

3.3.3. Выбор посадок для соединений “крышки подшипников - корпус”

По конструкции крышки подшипников могут быть привёртными и закладными без или с отверстием для прохода вала.

Исходя из условий эксплуатации и сборки соединение буртика крышки подшипника с корпусом должно быть выполнено с зазором. В случае глухой крышки это соединение можно считать неответственным. Крышка со сквозным отверстием для выхода вала должна обрабатываться по более высокому квалитету, чем глухая, и более точно центрироваться. Это необходимо для обеспечения надёжной работы сальника или иного защитного уплотнения.

Поле допуска центрирующей поверхности (буртика) привёртной глухой крышки принимают согласно ГОСТ 18511-73 d11, a имеющей отверстие для прохода вала принимают по ГОСТ 18512-73 h8.

Поле допуска центрирующей поверхности закладных крышек любой конструкции в целях уплотнения против вытекания смазки принимают h8. Общим для всех закладных крышек является посадка выступа крышки в пазу корпуса, которую принимают H11/h11.

У крышек с отверстием для прохода вала поле допуска отверстия под уплотнение принимают H8.

Итоговые данные по выбору допусков посадок гладких цилиндрических соединений методом подобия оформить в виде таблицы.

Таблица 5

| Обозначение соединения на сбор. чертеже | Наименование соединения | Выбранная посадка | Предельные отклонения и допуски, мкм | Предельные зазоры и натяги, допуски посадок, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отверстие | вал |  |
|  |  |  | Es | Ei | TD | es | ei | Td | Smin | Smax | TS | Nmin | Nmax | TN |

  - Выбор допусков и посадок шлицевого соединения

Заданием предусмотрено выбор и обоснование вида центрирования шлицевого соединения с прямобочным профилем зуба, выбор посадок по сопрягаемым поверхностям.

Выбранные посадки и поля допусков следует проставить на чертежах узла, вала и зубчатого колеса.

Действующие стандарты: ГОСТ1139-80 (СT СЭВ 187-75, СТ СЭВ 188-75), ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-75).

    - Выбор вида центрирования

Номинальные размеры шлицевого соединения зубчатого колеса с валом указаны в табл. 2 исходных данных задания.

Соединения шлицевой ступицы с валом осуществляют по одному из трёх способов их относительного центрирования: по поверхности наружного диаметра D, по поверхности боковых сторон зубьев вала b (ширине впадины втулки) и по поверхности внутреннего диаметра d.

Выбор способа центрирования определяется эксплуатационными и технологическими требованиями (см. литературу [l, 2, 4] или методические указания к контрольным работам №1, 2 по ВСТИ, Новополоцк, 1987).

    - Выбор посадок шлицевого соединения

При выборе посадок необходимо учитывать назначение соединения, его конструкцию и вид центрирования.

Большинство шлицевых соединений выполняется с гарантированным зазором, необходимым для компенсации отклонений формы и расположения поверхностей, а также температурных деформаций.

Для подвижных соединений со свободным перемещением шлицевой детали на валу рекомендуются посадка по центрирующим диаметрам H8/e8 и H7/e8, а по ширине шлиц: D9/h9 и F10/d9. Для подвижных соединений с повышенными требованиями к центрированию сопрягаемых деталей назначаются посадки с небольшим гарантированным зазором по центрирующим диаметрам, например, H7/g6 и по ширине шлиц D9/e8.

Для неподвижных соединений, подвергаемых частой разборке и работающих при умеренных нагрузках, может быть рекомендована посадка: по центрирующему диаметру – H7/jS7 и по ширине шлиц – F8/h8.

Плотные посадки, значительно снижающие износ боковых поверхностей и повышающие надёжность работы соединения, назначают для неподвижных шлицевых соединений, работающих при высоких нагрузках и не подвергаемых разборке. В этом случае по центрирующему диаметру применяет посадку Н7/n6 и по ширине шлиц – D9/k7 и F8/jS6.

На сборочном чертеже шлицевое соединение обозначается, например,

,

| где d | – | вид центрирования; 8 – число зубьев (шлицев); 36 - внутренний диаметр, мм; 40 – наружный диаметр, мм; 7 – ширина шлицы или впадины, мм. |
| --- | --- | --- |

Предельные отклонения размеров d, D и назначаются по ГОСТ 25347-82 в соответствии с выбранными полями допусков.

Итоговые данные выбора допусков вписать в таблицу.

Таблица 6

| Обозначения шлицевого соединения на сбор. чертеже | Вид центрирования | Предельные отклонения, мкм | Размер d1, (не менее) мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вал | отверстие |  |
|  |  | d | D | b | d | D | b |  |
|  |  | es | ei | es | ei | es | ei | Es | Ei | Es | Ei | Es | Ei |  |

3.5. Выбор степеней точности и посадок резьбового соединения

Заданием предусмотрено выбор и обоснование степени точности и посадки резьбового соединения исходя из условия его работы и назначения. Выбранные посадки проставить на чертеже узла.

Действующие стандарты: СТ СЭВ 181-75, ГОСТ 24705-81 (СT СЭВ 182-75), ГОСТ 16093-81 (СT СЭВ 640-77), ГОСТ 24834-81 (СT СЭВ 305-76), ГОСТ 4608-61 (СT СЭВ 306-76), извлечения из стандартов приведена в [2].

В курсовой работе резьбовые соединения предназначаются для крепления крышек подшипников. По конструктивному исполнению встречаются два вида резьбовых соединений: винтовое (болтовое) и шпилечное. Номинальные размеры резьбы указаны в табл. 2 задания. Длина свинчивания определяется материалом резьбового гнезда (материалом корпуса), указанного в табл. 1 задания. Общие рекомендации по выбору точности и посадок резьбовых соединений даны в приложении П5.

3.5.1. Выбор параметров резьбового соединения “винт (болт) – корпус” и “шпилька – гайка”

Тип посадки рассматриваемых соединений определяется характером заданной нагрузки. Если для узла задана спокойная нагрузка, то следует применять посадку с зазором. Эти посадки, наиболее распространённые для резьбовых деталей, обеспечивают быструю и лёгкую свинчиваемость, в том числе при небольшом загрязнении резьбовых деталей или имеющих на рабочих поверхностях антикоррозионные покрытия.

Поля допусков для резьбовых посадок с задором выбираются в зависимости от степени точности резьбы (ориентировочного класса точности) и длины свинчивания. При нормальной длине свинчивания (N) применяется грубый класс точности. В соединениях с увеличенной длиной свинчивания (L) используется резьба среднего класса. Условно можно считать, что нормальная длина свинчивания равна высоте нормальной гайки, т.е. 0,8d, где   d - номинальный диаметр резьбы, мм. Увеличенная длина свинчивания может иметь место в соединении винта с корпусом, выполненного из алюминиевого и магниевого сплава.

Поля допусков практического применения приведены в ГОСТ 16093-81 и в [2 ч. 2, табл. 4.28, с. 151].

В том случае, если в варианте задания дана нагрузка с сильными толчками и вибрациями и нагрузкой до 300%, то для резьбового соединения винт-корпус или шпилька-гайка можно применить переходную посадку с целью уменьшения возможного самосвинчивания деталей.

Поля допусков для переходных посадок выбираются в зависимости от материала изделия, в котором выполнена внутренняя резьба, по ГОСТ 24834-61 или по [2, ч. 2 табл. 4.34, с. 171].

3.5.2. Выбор параметров резьбового соединения “шпилька-корпус”

Для данного соединения следует применить посадку с натягом, предотвращающую самосвинчивание шпилек без дополнительных средств крепления при любом характере нагрузки и любых рабочих температурах.

В зависимости от материала резьбового гнезда в корпусе и шага резьбы посадки с натягом выбираются по ГОСТ 2608-81 или по [2, ч. 2 табл. 4.33, с. I70].

Особенность посадок о натягом заключается в использовании селективной сборки по среднему диаметру резьбы. Число сортировочных групп указывается в скобках при обозначении резьбы на чертеже узла. Сборка резьбовых соединений с натягом осуществляется из деталей одноименных групп.

Предельные отклонения диаметров резьбы для посадок с натягом приведены в ГОСТ 4608-81 и в [2, ч.2, табл. 4.35,с. 173].

Итоговые данные по выбору посадок следует записать в таблицу.

Таблица 7

| Наименование детали | Обозначение на чертеже | Номинальные размеры параметров резьбы, мм | Предельные отклонения диаметров резьбы, мкм | Допуск, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верхнее отклонение | Нижнее отклонение |  |
| Болт (винт, шпилька) |  |  |  |  |  |
| Гайка (гнездо в корпусе) |  |  |  |  |  |

3.6. Выбор степеней точности и вида сопряжения губчатой передачи

Согласно заданию в этом разделе курсовой работы для эубчатого колеса со шлицевым отверстием проанализировать условия работы (см. табл. 1.1 задания), назначить степени точности колеса, рассчитать минимальный боковой зазор в зубчатом зацеплении и по результатам расчёта выбрать вид сопряжения и допуск на боковой зазор, дать эскиз колеса в соответствии с требованиями ГОСТ 2.403-75.

Параметры зубчатого колеса со шлицевым отверстием (модуль, число зубьев), а также передаточное отношение передачи даны в табл. 2 задания.

Действующие стандарты: ГОСТ 1643-81 (СТ СЭВ 641-77, СТ СЭВ 643-77, СТ СЭВ 644-77).

3.6.1. Выбор степеней точности зубчатого колеса

По степени точности зубчатые колёса и передачи подразделяются в порядке убывания точности на 12 степеней. В настоящее время колёса обрабатываются по степеням точности от 2-ой до 12-ой. При выборе степени точности зубчатого колеса учитывается назначение передачи, режим её работы, требования к надёжности и долговечности и т.п. (см. исходные данные табл. 1 (по своему варианту). Наиболее применимые степени точности зубчатых колёс в зависимости от назначения передач приведены в приложении П6 табл. 2. Если к зубчатой передаче особых требований не предъявляется, то степень точности может быть назначена в зависимости от заданной окружной скорости колеса (см. П6, табл. 2).

Точность изготовления зубчатых колёс характеризуется большим количеством различных показателей. Поэтому с целью обеспечения оптимальных требований к точности изготовления в зависимости от назначения передачи все показатели точности сгруппированы в три нормы: норму кинематической точности, норму плавности работы и норму контакта зубьев.

Норма кинематической точности объединяет все те показатели (девять показателей), которые характеризуют несогласованность поворота колеса при его зацеплении с ведущим точным колесом, т.е. точность вращения. Этой норме придаётся особое значение при изготовлении колёс, работающих в отсчётных и делительных передачах.

Норма плавности работы объединяет показатели (тринадцать показателей), которые характеризуют равномерность вращения колеса, обуславливающая бесшумность его работы. Эта норма имеет важное значение для колёс, работающих в скоростных передачах.

Норма контакта зубьев включает показатели (семь показателей), которые определяют контактную прочность и износостойкость зубьев колеса. Эта норма важна для колёс, работающих в силовых или тяжелонагруженных передачах.

Для указанных норм точности могут назначаться как одинаковые, так и различные степени точности. Комбинирование норм по различным степеням точности улучшает эксплуатационные показатели зубчатой передачи при одновременном снижении стоимости изготовления зубчатых колёс. Согласно рекомендациям стандартов норма плавности работы может быть на две или на одну степень грубее нормы кинематической точности, а степень точности по норме контакта может быть выше, чем по другим нормам, а также на одну степень грубее нормы плавности.

Определяющим при комбинированном назначении степеней точности является область применения зубчатой передачи. Так зубчатые колёса передачи, предназначенной для металлорежущего станка (основное требование – высокая точность вращения), изготавливаются по 3 – 8-ой степени точности. Для ответственных передач делительной цепи станка назначается 3-я или 4-ая. степень точности, а для неответственных передач станка колёса обрабатываются по 7-ой или 8-ой степени точности. Например, если для колеса была назначена 4-ая степень кинематической точности, то по этой степени точности должны быть выдержаны все те показатели, которые входят в эту норму точности. Для других норм точности в соответствии с рекомендациями стандартов могут быть назначены более грубые степени точности, а именно, по норме плавности работы – 5-ая, а по норме контакта зубьев – 6-ая степени точности. Если колесо предназначается для работы в механизме привода, например, транспортёра (основное требование – высокая контактная прочность) и для его изготовления была выбрана 7-ая степень точности по норме контакта зубьев, то по этой степени точности должны быть выдержаны все показатели входящие в эту норму. Согласно рекомендациям ГОСТ 1643-81 по норме плавности, в этом случае, может быть назначена 8-ая, а по норме кинематической точности – 9-ая или 10-ая степень точности.

При отсутствии особых требований, предъявляемых к зубчатой передаче, по назначенной точности выдерживаются все показатели, входящие во все три нормы точности.

3.6.2. Расчёт бокового зазора и выбор вида сопряжения

Для устранения возможного заклинивания при нагреве передачи, обеспечения условий протекания смазки и ограничения мёртвого хода при реверсировании отсчётных и делительных передач они должны иметь боковой зазор. Этот зазор необходим также для компенсации погрешностей изготовления и монтажа передачи и для устранения удара по нерабочим профилям.

Требования к боковому зазору назначаются независимо от точности изготовления зубчатых колес. Эти требования объединены в виде нормы бокового зазора.

Выбор вида сопряжения производится на основе расчёта гарантированного наименьшего бокового зазоре jn min. В большинстве случаев этот расчёт выполняется с учётом температурного режима работы передачи и окружной скорости зубчатого колеса.

Гарантированный боковой зазор находится по формуле:

,

| где V | – | толщина слоя смазки между зубьями; aw - межосевое расстояние; α1 и α2 - коэффициенты линейного расширения материала колеса и корпуса; Δt1 и Δt2 - отклонение температур колеса и корпуса от 20°С; α - угол профиля исходного контура. |
| --- | --- | --- |

Величина толщины слоя смазки зависит от способа смазывания и окружной скорости колёс. Ориентировочно её можно определить по формуле:

где m - модуль зубчатого колеса, мм.

Значения V в зависимости от окружной скорости колёс см. П6 табл. 3.

По рассчитанному значению бокового зазора с помочью ГОСТ I643-81 или [2, ч. 2, табл. 5.17, с. 336] или П6 табл. 4 выбирается вид сопряжения, для которого при заданном межосевом расстоянии значение jn min ≥ jn min расч.

Наибольший боковой зазор jn max получаемый между зубьями в передаче, не ограничен стандартом.

Его можно подсчитать для установленного вида сопряжения с соответствующим ему видом допуска по формуле:

| где TH1 и TH2 2fa | – – | соответственно допуск на смещение исходного контура колёс зубчатой передачи; алгебраическая разность верхнего и нижнего отклонений межосевого расстояния зубчатой передачи. |
| --- | --- | --- |

Полученное значение jn max сравнивается с заданным j’n max и при необходимости назначается другой вид допуска бокового зазора. В нашем случае поскольку j’n max неизвестно, то принимаем вид допуска соответствующий виду сопряжения, например, виду сопряжения С соответствует вид  допуска С, виду сопряжения А – вид допуска а и т. д. (см. 1 с. 273).

3.7. Определение допусков и предельных отклонений размеров, входящих в размерную цепь

Заданием предусмотрен расчёт размерной цепи с целью нахождения допусков и предельных отклонений составляющих звеньев (прямая задача). Расчёт должен быть выполнен двумя методами, а именно, методом на максимум-минимум и вероятностным методом.

Условия для расчёта размерной цепи вероятностным методом следующие:

- Процент риска расчёта принять Р = 0,27;

- Кривая рассеяния действительных размеров звеньев цепи имеет нормальный закон распределения;

- Центр группирования действительных отклонений размеров звеньев цепи совпадает со средними отклонениями табличных полей допусков размеров.

Действующие стандарты: ГОСТ 16319-80, ГОСТ 16320-80.

3.7.1. Расчёт размерной цепи методом на максимум-минимум

- Составляется размерная цепь.

Для этого необходимо на основе анализа взаимосвязи и взаимозависимости между размерами деталей узла установить, какие размеры влияют на размер замыкающего (исходного) звена, указанного на чертеже узла. Номинальные значения выявленных составляющих звеньев определить путём измерения их на чертеже узла с учётом масштаба чертежа. Размеры с предельными отклонениями стандартизованных деталей, которые входят в размерную цепь, (таковыми являются ширина В колец подшипников и высота буртиков крышек подшипников) установить по соответствующим стандартам.

- Определяется среднее число единиц допуска ас составляющих звеньев по формуле:

,

| где TAΔ | – | допуск замыкающего звена; ТВ – допуск ширины кольца подшипника; к1 – число подшипников, размер В которых входит в размерную цепь; ТА – допуск высоты буртика крышки подшипника; к2 – число крышек подшипников, размер h которых входит в размерную цепь; ij - значения единиц допуска составлявших звеньев (см. П2 табл. 5); - число составляющих звеньев за вычетом к1 подшипников и к2 крышек подшипников. |
| --- | --- | --- |

По найденному значению ас определяется квалитет, устанавливающий точность размеров составляющих звеньев (см. П2 табл. 4).

3. Назначаются допуски на составляющие звенья по установленному квалитету (см. табл. 6 СТ СЭВ 145-75), кроме зависимого звена.

В качестве зависимого звена выбирается размер детали узла наиболее трудного в обеспечении его точности при изготовлении, если найденное значение ас меньше табличного аТ установленного квалитета. Если же найденное значение ас  больше табличного, то в качестве зависимого звена, выбирается размер детали, имеющий наименьшую трудность в обеспечении его точности.

Допуск зависимого звена определяется по, формуле:

.

- Устанавливаются предельные отклонения размеров составляющих звеньев, кроме зависимого звена.

При этом следует выяснить, какие размеры составляющих звеньев являются охватываемыми, а какие – охватывающими. Для первой группы размеров предельные отклонения назначаются как для основного вала, т. е. с основным отклонением h, для второй – как для основного отверстия, т. е. с основным отклонением H.

- Определяются координаты середин полей допусков составляющих звеньев и замыкающего звена

; .

Координата середины поля допуска зависимого звена определяется по формуле:

,

если зависимое звено входит в число увеличивающих звеньев размерной цепи;

,

если зависимое звено входит в число уменьшающих звеньев размерной цепи,

где ,  - координаты середин полей допусков соответственно увеличивающих и уменьшающих звеньев.

- Определяются предельные отклонения зависимого звена по формуле:

;

Данные расчёта размерной цепи методом максимум-минимум заносятся в сводную таблицу (см. табл. 8).

3.7.2. Расчёт размерной цепи вероятностным методом

Порядок расчёта тот же, что и методом максимум-минимум.

Расчётные формулы:

;

.

Формулы для определения ESAj, EcAi, ESAi и EiAi те же, что и при расчёте размерной цепи методом максимум-минимум. Данные расчёта размерной цепи вероятностным методом заносятся в сводную таблицу.

Таблица 8

| Метод расчёта | Замыкающее звено цепи АΔ | Составляющие звенья цепи Аj с указанием их предельных отклонений | Зависимое звено Аi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А1 | А2 | и т. д. |  |
| Максим.-миним. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятн. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Литература

- Якушев А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1979. - 344 с.

- Допуски и посадки. Справочник в 2-х частях, изд. 6-е. – М.: Машиностроение, 1982.

- Дунаев П. Ф., Лёликов О. П., Варламова Л. П. Допуски и посадки. Обоснование выбора. – М.: Высшая школа, 1984. - 112 с.

- Справочник контролёра машиностроительного завода. Допуски, посадки, линейные измерения. М.: Машиностроение, 1980. – 527 с.

- Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Методические указания к расчётно-графической курсовой работе. М.: ВЗМИ, 1983, 1984.

Приложение 1

Образец титульного листа к курсовой работе

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Полоцкий государственный университет

Факультет

Кафедра

Группа

Курсовая работа

по дисциплине “Нормирование точности и технические измерения”

Вариант № ______

Студент ______________              _______________

(подпись, дата)                        Ф.И.О.

Работа зачтена ____________________               ________________________

(оценка, подпись, дата)                   (Ф.И.О. преподавателя)

Новополоцк – 2002

| Примечание: | Дата помещается ниже подписи и изображается тремя парами арабских цифр, разделённых точкой, например, 28.12.02 |
| --- | --- |

Приложение 2

Таблица 1

Средне значение коэффициента трения f’

| Способ соединения | Материал охватывающей детали |
| --- | --- |
|  | Сталь | Чугун | Бронза, латунь |
| Без нагрева по прессом | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
| При нагревании или охлаждении сопряжённых деталей | 0,20 | 0,15 | 0,20 |

Таблица 2

Модуль упругости, коэффициент Пуассона, предел текучести и коэффициент линейного расширения некоторых материалов

| Наименование материала | Марка | Модуль упругости Е, Н/м2 | Коэффициент Пуассона, μ | Пределы текучести σТ, Н/м2 | Коэффициент линейного расширения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 40Х | 2 ∙ 1011 | 0,30 | 3,4 ∙ 108 | 12 ∙ 10-6 |
| Чугун | 15 | 1 ∙ 1011 | 0,25 | 2,1 ∙ 108 | 10,5 ∙ 10-6 |
| Бронза | Бр. АМЦ 9-2 | 0,9 ∙ 1011 | 0,33 | 3,2 ∙ 108 | 17,5 ∙ 10-6 |
| Алюминиевые сплавы | АЛ8 | 0,7 ∙ 1011 | 0,35 | 1,2 ∙ 108 | - |
| Магниевый сплав | МЛ6 | - | - | - | 25,5 ∙ 10-6 |

Таблица 3

Значение коэффициентов К, КD, Кd

| Метод сборки соединения | Для одинаковых материалов К | КD | Кd |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал деталей |
|  |  | Сталь 45 или чугун | Бронза или сталь 45 |
| Механ. Запрессовка при норм. температ. | 0,25 – 0,35 | 0,1 – 0,2 | 0,6 – 0,8 |
| С нагревом охва-тывающей детали | 0,4 – 0,5 | 0,3 – 0,4 | 0,8 – 0,9 |
| С охлаждением вала | 0,6 – 0,7 |  |  |

Таблица 4

Значение коэффициента а для разных квалитетов

| Обозначение допуска | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения допуска а∙i | 7i | 10i | 16i | 25i | 40i | 64i | 100i | 160i | 250i | 400i | 640i | 1000i |

Таблица 5

Значения единицы допуска i

| Основные интервалы номинальных размеров, мм | Свыше - до |
| --- | --- |
|  | 3 | 3 6 | 6 10 | 10 18 | 18 30 | 30 50 | 50 80 | 80 120 | 120 180 | 180 250 | 250 315 | 315 400 |
| Значение I, мкм | 0,55 | 0,70 | 0,90 | 1,08 | 1,31 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 2,52 | 2,90 | 3,23 | 3,54 |

Приложение 3

Таблица 1

Значение коэффициента КП

| Характер нагрузки | КП |
| --- | --- |
| Нагрузка спокойная или с умеренными толчками и вибрацией, перегрузка до 150 % | 1,0 |
| Нагрузка с сильными толчками и вибрацией, перегрузка до 300 % | 1,8 |

Таблица 2

Значение коэффициента F

| Схема | d1/d или D/D1 | Для вала при соотношении D/d | Для корпуса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D/d ≤ 1,5 | 1,5 - 2 | D/d ≥ 2 |  |
|  | до 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | св. 0,4 до 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,0 |
|  | св. 0,7 до 0,8 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 |
|  | св. 0,8 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,8 |

Таблица 3

Погрешности формы и шероховатости посадочных поверхностей под подшипники качения

| Класс точности подшипника | Номинальные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Св. 18 до 30 | Св. 30 до 50 | Св. 50 до 80 | Св. 80 до 120 |
|  | Овальность и конусообразность вала и отверстия корпуса |
| 0 и 6 5 и 4 | не более половины допуска на диаметр не более четверти допуска на диаметр |
|  | Биение заплечиков вала, сопрягаемого по d |
| 0 6 5 4 | 20 10 7 4 | 25 12 8 6 |
|  | Биение заплечиков вала, сопрягаемого по D |
| 0 6 5 4 | 40 20 13 8 | 45 22 15 6 |
|  | Шероховатость Ra, мкм вала (не более) |
| 0 6 и 5 4 | 1,25 0,63 0,32 | 2,5 1,25 0,63 |
|  | Шероховатость Ra, мкм (не более) отверстия корпуса |
| 0 6, 5 и 4 | 1,25 0,63 | 2,5 1,25 |
|  | Шероховатость Ra, мкм заплечиков вала отверстия корпуса |
| 0 6, 5 и 4 | не более 2,5 не более 1,25 | не более 2,5 |

Приложение 4

Варианты расположения колец и втулок, сопрягаемых с подшипниками качения

Таблица 1

Посадки и поля допусков втулок

| Область применения | Обозначения посадок и полей допусков |
| --- | --- |
| Посадки втулок на вал независимые | Н7/js6; H7/k6; H7/m6 |
|  | Вал | Отверстие втулки |
| Посадки втулок на вал, зависящие от посадок соседних деталей | js6; k6; m6 js7; k7; m7 js8; m7; n7 p6; r6; s6 s7; t6 u7; u8 | H7 H8 H9 8 9 D9; D10; D11 |
| Посадки втулок в корпус независимые | Н7/js6; H7/k6 | H7/m6 |
|  | Отверстие корпуса | Втулка |
| Посадки втулок в корпус, зависящие от посадок соседних деталей | H7 H8 H9 Js7 Js8 | js6; k6; m6 js7; k7; m7 js8; m7; n7 js6 js7 |

Таблица 2

Посадки и поля допусков колец

| Область применения | Обозначение посадок и полей допусков |
| --- | --- |
| Посадки колец на вал независимые | Частота вращения вала n, мин -1 |
|  | < 1500 | ≥ 1500 |
|  | H11/d11; H10/d10 H9/d9 | H8/h8; H8/h7 H7/h6 |
| Посадки колец на вал, зависящие от посадок соседних деталей | Поля допусков отверстий колец |
|  | D11; D10; D9 | H11; H10; H9 |
| Посадки колец в корпус | Поле допусков наружного диаметра колец d11 |

Таблица 3

Посадки и рекомендуемая точность посадочных поверхностей, базовых торцев и расположения крепёжных отверстий стаканов

| Содержание | Посадки и рекомендуемая точность |
| --- | --- |
| Посадки стаканов в корпус: |  |
| нерегулируемые | H7/k6 (m6) |
| регулируемые | H7/js6 |
| Цилиндричность посадочного отверстия | T ≈ 0,3 · ТD |
| Цилиндричность наружной поверхности | T ≈ 0,3 · Тd· |
| Круглость центрирующей поверхности | T ≈ 0,3 · Тd· |
| Соосность отверстия и внешнего цилиндра | T ≈ 0,6 · ТD |
| Соосность отверстий относительно их общей оси | Квалитет восьмой |
| Перпендикулярность базовых торцов оси отверстия | Квалитет восьмой |
| Параллельность базовых торцов | Квалитет восьмой |
| Расположение крепёжных отверстий | Т ≈ 0,4 · (dотв – dв) |

Приложение 5

Таблица 1

Рекомендации по применению различных степеней точности резьбы с зазором

| Степени точности | Рекомендации по применению. Способ обработки |
| --- | --- |
| болта | гайки |  |
| d | d2 | D1 | D2 |  |
| 4 | 3 4 | 4 | 4 | Резьба точного класса. Назначается для резьб: - передающих расчётные перемещения; - обеспечивающих точное центрирование. Способ обработки: шлифование, нарезание резцом или гребёнкой, накатывание. |
| 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | Резьба среднего класса точности. Назначается для резьб: - испытывающих большие статистические нагрузки - с длиной свинчивания, превышающей нормальную. Способ обработки: нарезание метчиками, резцами, гребёнкой, фрезерованием, накатыванием роликами. |
| 8 | 7 8 | 7 8 | 7 8 | Резьба грубого класса точности. Имеет наибольшее распространение в машиностроении. Способ обработки: фрезерование, нарезание разрезными и неразрезными плашками, накатывание плоскими плашками. |

Таблица 2

Поля допусков резьбы с зазором

| Классы точности | Группа свинчивания N | Группы свинчивания S | Группы свинчивания L |
| --- | --- | --- | --- |
|  | болтов | гаек | болтов | гаек | болтов | гаек |
| Точный | 4h, 4g | 4H5H5H | (3h4h) | 4H | (5h4h) | 6H |
| Средний | 6h, 6g 6e, 6d 6f | 6H 6G | 5g6g | 5H, (5G) | 7g6g (7h6h) | 7H, (7G) |
| грубый | 8h, 8g | 7H, 7G | - | - | (9g, 8g) | 8H, (8G) |

Таблица 3

Посадки переходные для резьбовых соединений

| Номинальный диаметр резьбы, мм | Материал внутренней резьбы (гнезда, гайки) |
| --- | --- |
|  | сталь | чугун, алюминиевые и магниевые сплавы |
| от 5 до 16 | ; | ; |

Таблица 4

Посадки с натягом для резьбовых соединений

| Материал корпуса редуктора | Р ≤ 1,25 мм | Р > 1,25 | Дополнительные условия сборки |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугун и алюминиевые сплавы |  |  |  |
| Чугун, алюминиевые и магниевые сплавы |  |  | Сортировка на две группы (I и II) |
| Сталь, титановые сплавы |  |  | Сортировка на три группы (I, II и III) |

Приложение 6

Таблица 1

Рекомендуемые степени точности зубчатых колёс в зависимости от области применения зубчатых передач

| Примерная область применения зубчатых колёс | Основные требования к зубчатым колёсам | Окружная скорость зубчатых колёс, м/с | Степень точности зубчатых колёс |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерительные приборы | Точность вращения | весь диапазон | 3 – 5 |
| Привод радиолокационных антенн и других специализированных установок |  | до 20 | 3 – 6 |
| Металлообрабатывающие станки |  | до 15 | 3 – 8 |
| Турбины, вентиляторы, турбокомпрессоры | Бесшумность работы | св. 15 | 2 – 5 |
| Скоростные редукторы |  | св. 10 | 5 – 7 |
| Авиастроение |  | до 20 | 5 – 8 |
| Прокатные станы и другое металлургическое оборудование | Контактная прочность |  | 6 – 9 |
| Крановые и другие подъёмнотранспортные механизмы (транспортёры, контейнеры) |  | до 20 | 7 – 10 |
| Шахтные лебёдки |  |  | 8 – 10 |
| Автостроение | Особых нет | до 15 | 5 – 10 |
| Редукторы общего назначения |  | до 10 | 6 – 8 |
| Сельскохозяйственные машины |  | до 15 | 8 - 12 |

Таблица 2

Рекомендуемые степени точности зубчатых колёс в зависимости от окружной скорости

| Окружная скорость | до 2 | св. 2 до 6 | св. 6 до 10 | св. 10 до 15 | св. 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень точности зубчатого колеса по всем нормам точности | 9 пониженная | 8 средняя | 7 нормальная | 6 высокая | 5 прецизион. |

Таблица 3

Значение V в зависимости от окружной скорости

| Окружная скорость, м/с | до 2 | 2 - 6 | 6 - 10 | 10 - 15 | св. 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, мкм | 10 · m | 12 · m | 16 · m | 20 · m | 30 · m |

Таблица 4

Гарантированный наименьший боковой зазор и предельные отклонения межосевого расстояния для различных видов сопряжения зубчатых колёс

| Межосевое расстояние, мм | Вид сопряжения |
| --- | --- |
|  | Н | Е |  | С | В | А | Н | Е |  | С | В | А |
|  | Гарантированный наименьший зазор jn min, мкм | Предельное отклонение межосевого расстояния fa, мкм |
| св. 80 до 125 | 0 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 18 | 18 | 28 | 45 | 70 | 110 |
| св. 125 до 180 | 0 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 20 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| св. 180 до 250 | 0 | 46 | 72 | 115 | 85 | 290 | 22 | 22 | 35 | 55 | 90 | 140 |

Приложение 7

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие положения |  |
| --- | --- |
| 2. Содержание курсовой работы, исходные данные для её выполнения |  |
| 3. Методические указания по выполнению разделов работы |  |
| 3.1. Расчёт и выбор посадок с натягом |  |
| 3.2. Расчёт и выбор посадок подшипников качения |  |
| 3.3. Выбор посадок для гладких цилиндрических соединений методом подобия |  |
| 3.4. выбор допусков и посадок шлицевого соединения |  |
| 3.5. Выбор степеней точности и посадок резьбового соединения |  |
| 3.6. Выбор степеней точности и вида сопряжения зубчатой передачи |  |
| 3.7. Определение допусков и предельных отклонений размеров, входящих в размерную цепь |  |
| Литература |  |
| Приложения |  |

Составитель: Вальдемар Владимирович Кузнецов

Методические указания к курсовой работе “Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения” для студентов-заочников специальности 0501

Подписано в печать 27.04.87. Формат 60×84/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,55. Уч.-изд. л. 2,32. Тираж 100. Заказ 66

Бесплатно

Отпечатано на ротапринте ПГУ

211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29

БЕСПЛАТНО