Answ186901

Book Folder

Автор: Титов Станислав Александрович (Посетитель) Отправлена: 04.12.2012, 05:39. Срок закрытия: 11.12.2012, 05:39.

Решение задачи 1.

1.1. Представим выражение: i = (√(2))*SIN(314*t) в виде: i = Im*SIN(ω*t) (1.1.1). Тогда: Im = √(2) (1.1.2), ω = 314 (1.1.3). Определяем XL: XL = ω*L = 314*31.8*10-3 = 9.985, или, уточняя: ω = 50*2* = 314.15926 и L = 0.1/( = 3.183099*10-2,

XL = 10 Ом.

1.2. Комплекс индуктивного сопротивления: ẊL = 10j (1.2.1). Комплекс полного сопротивления цепи:

Ż = R + ẊL = 10 + 10j (1.2.2). Модуль полного сопротивления цепи: Z = √(R2 + XL2) = √(102 + 102) = √(200) = 14.142 Ом. Комплекс тока: İ = Im/√(2) = 1 А. (1.2.3). Комплекс приложенного напряжения в алгебраической форме:

Ů = Ż*İ = (10 + 10j)*1 = 10 + 10j В (1.2.4). Модуль приложенного напряжения: U = I*Z = 1*√(200) = 14.142 В. Напряжение сдвинуто по фазе относительно тока в сторону опережения на угол: φ = ATAN(XL/R) = ATAN(10/10) = ATAN(1) = (/4 рад. Комплекс приложенного напряжения в показательной форме: Ů = (√(102 + 102))*EXP(j(/4) = 14.142*EXP(j(/4) (1.2.5).

1.3. Амплитуда приложенного напряжения: Um = (√(2))*U = (√(2))*√(200) = √(2*200) = 20 В. Мгновенное значение приложе-нного напряжения: u = Um*SIN(ω*t + φ) = 20*SIN(50*2**t + (/4) = 20*SIN(314.16*t + 0.7854) (1.3.1), или:

u = 20*SIN(314.16*t + 45°) (1.3.1).

1.4. Полная мощность: S = U*I = 14.142*1 = 14.142 ВА. Активная мощность: P = I2*R = 12*10 = 10 Вт. Реактивная мощ-ность: Q = I2*XL = 12*10 = 10 ВАр.

Решение задачи 5.

5.1. Согласно закону Ома для участка цепи, содержащего ЭДС (см. http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture05/lecture05.html), ком-плекс напряжения U2: Ů2 = İ2*(R2 + j*X2) – İ1*jω*M (5.1.1). Амплитуды токов в комплексной форме: İm1 = 5*j; İm2 = -5*j. Амплитуда напряжения U2 в комплексной форме: Ů2 = -5j*(6 + j*5) – 5j*j2 = -30j +25 +10 = 35 - 30j (5.1.2).

5.2. Модуль амплитуды напряжения U2: U2m = √(352 + 302) = 46.0977 В (5.2.1). Фазовый угол («аргумент» комплексной фор-мы) напряжения U2: ψ = ATAN(-30/35) = ATAN(-0.85714) = -0.70863 рад = -40°36'4.7" (5.2.2).

5.3. Выражение для мгновенного значения напряжения U2: u2 = U2m*SIN(ω*t + ψ) = 46.0977*SIN(ω*t - 40°36'4.7") (5.3.1).