Answ187085

Books Folder

Автор: Вадим Исаев ака sir Henry (Старший модератор) Отправлена: 07.01.2013, 20:58. Срок закрытия: 15.01.2013, 20:58.

Электрический расчет цепей 3-хфазного переменного тока:
Три потребителя электроэнергии, имеющие одинаковые полные сопротивления фаз Zф , включены в трехфазную сеть с сис-темой симметричных линейных напряжений Uл по двум схемам: а)"треугольником"; б)"звездой" в четырехпроводную сеть.
Определить фазные Iф и линейные Iл токи потребителя и в нейтральном проводе IN (для схемы б), а также активную Р, реактивную Q и полную S мощности потребителя. Составить электрические схемы питания. Построить векторные диаграммы токов и напряжений.
Uл = 660 В, Zф = 12.7 Ом. Фаза А: cosφ = 0, нагрузка = XL (индуктивная). Фаза B: cosφ = 0.5, нагрузка = R, XC (активная и ёмкостная). Фаза C: cosφ = 0.866 (уточняем: cos(30º) = (√(3))/2), нагрузка = R, XC (активная и ёмкостная).

Решение

1.1. Модуль фазного напряжения: Uф = Uл/√(3) = 660/√(3) = 381.05118 В.

Принимаем комплекс фазного напряжения Ůa = 660/√(3) = 381.0512 В; тогда Ůb = Ůa*EXP(-j*120°); Ůc = Ůa*EXP(j*120°).

Дальнейшие вычисления делаются с помощью пакета Microsoft Office Excel XP; для работы с комплексными величина-ми использованы встроенные функции Engineering: COMPLEX - ввод комплексного числа; IMABS - получение модуля ком-плексного числа; IMARGUMENT - получение аргумента (угла в радианах) комплексного числа; IMCONJUGATE – получе-ние комплексного числа, сопряжённого данному; IMDIV - деление комплексных чисел; IMEXP - возведение основания нату-ральных логарифмов в комплексную степень; IMPRODUCT - умножение комплексных чисел; IMSUB - вычитание комплек-сных чисел; IMSUM - сложение комплексных чисел.

Таким образом:

EXP(j*120°) = IMEXP(j*2.0943951) = -0.5+0.8660254j; EXP(-j*120°) = IMEXP(-j*2.0943951) = -0.5-0.8660254j; соответ-ственно: Ůb = 381.0512*(-0.5-0.8660254j) = IMPRODUCT(381.0512,(-0.5-0.8660254j)) = -190.5256-330j;

Ůc = 381.0512*(-0.5+0.8660254j) = IMPRODUCT(381.0512,(-0.5+0.8660254j)) = -190.5256+330j;

Линейные напряжения:

Ůab = Ůa - Ůb = IMSUB(Ůa, Ůb) = IMSUB(381.0512, (-190.5256-330j)) = 571.5768+330j;

Ůbc = Ůb - Ůc = IMSUB(Ůb, Ůc) = IMSUB((-190.5256-330j),(-190.5256+330j)) = -660j;

Ůca = Ůc - Ůa = IMSUB(Ůc, Ůa) = IMSUB((-190.5256+330j), 381.0512) = -571.5768+330j;

Схема соединения «треугольником» показана на рис. 1; сопротивления фаз нагрузки подключены к линейным напряжениям (см. http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture17/lecture17.html и http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture18/lecture18.html.

1.2. Комплексы сопротивлений фаз нагрузки: Ża = Zф*j*SIN(φa) = 12.7j;

Żb = Zф*(COS(φb) - jSIN(φb)) = 12.7*(0.5 - 0.8660254j) = 6.35-10.99852j;

Żc = Zф*(COS(φc) - jSIN(φc)) = 12.7*(0.8660254 - 0.5j) = 10.99852-6.35j.

1.3. Комплексы токов нагрузки (фаз «треугольника»):

İab = Ůab/Ża = IMDIV(Ůab, Ża) = IMDIV(571.5768+330j, 12.7j) = 25.98425-45.00604j;

İbc = Ůbc/Żb = IMDIV(Ůbc, Żc) = IMDIV(-660j, 6.35-10.99852j) = 45.00604-25.98425j;

İca = Ůca/Żc = IMDIV(Ůca, Żc) = IMDIV(-571.5768+330j, 10.99852-6.35j) = -51.96850.

1.4. Комплексы линейных токов находим из уравнений Кирхгофа (см. http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture16/lecture16.html):

İA = İab - İca = 25.98425-45.00604j – (-51.96850) = 77.95275-45.00604j;

İB = İbc - İab = 45.00604-25.98425j – (25.98425-45.00604j) = 19.02179+19.02179j;

İC = İca - İbc = = -51.96850 – (45.00604-25.98425j) = -96.97454+25.98425j.

«Сопряжённые» (с противоположными знаками при мнимых частях) комплексы линейных токов:

ÎA = 77.95275+45.00604j; ÎB = 19.02179-19.02179j; ÎC = -96.97454-25.98425j.

1.5. Комплексы мощностей источника линейные (в предположении, что измерение делается по «схеме трех ваттметров», см. http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture18/lecture18.html):

ÞA = Ůa*ÎA = IMPRODUCT(381.0512, 77.95275+45.00604j) = 29703.99+17149.61j;

ÞB = Ůb*ÎB = IMPRODUCT(-190.5256-330j, 19.02179-19.02179j) = -9901.33-2653.05j;

ÞC = Ůc*ÎC = IMPRODUCT(-190.5256+330j, -96.97454-25.98425j) = 27050.94-27050.94j;

Комплекс мощности источника суммарный:

Þи = ÞA+ÞB+ÞC=29703.99+17149.61j-9901.33-2653.05j+27050.94-27050.94j = 46853.60-12554.38j.

Для проверки вычислим суммарный комплекс мощности источника по «схеме двух ваттметров». Примем, что «начало» кату-шки напряжения 1-го ваттметра подключено к линии A, её конец - к линии B, а его токовая катушка включена в разрыв линии A «началом» к источнику, т.е. ваттметр «измеряет» произведение Ůab*ÎA. Аналогично, примем, что «начало» катушки напря-жения 2-го ваттметра подключено к линии C, её конец - к линии B, а его токовая катушка включена в разрыв линии C «нача-лом» к источнику, т.е. ваттметр «измеряет» произведение Ůcb*ÎC, причём Ůcb = -Ůbc = 660j. Тогда:

Þи1 = IMPRODUCT(571.5768+330j, 77.95275+45.00604j) = 29703.99+51448.82j;

Þи2 = IMPRODUCT(660j, -96.97454-25.98425j) = 17149.61-64003.20j;

Þисум = Þи1 + Þи2 = 29703.99+51448.82j + 17149.61-64003.20j = 46853.60-12554.38j.

1.6. Итоговый подсчёт баланса мощностей приведен в таблице 1.

| Фаза | U, кВ | I А | U*I кВА | cosφ | sinφ | Р кВт | Q кВАр | Р2 | Q2 | Р2+ Q2 | S кВА | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| А | 0.66 | 51.9685 | 34.2992 | 0 | 1.00 | 0.0 | 34.2992 | 0.0 | 1176.4351 | - | - | 3 |
| B | 0.66 | 51.9685 | 34.2992 | 0.5 | -0.866025 | 17.1496 | -29.7040 | 294.1088 | 882.3276 | - | - | 4 |
| C | 0.66 | 51.9685 | 34.2992 | 0.866025 | -0.5 | 29.7040 | -17.1496 | 882.3276 | 294.1088 | - | - | 5 |
| Сумма | - | - | - | - | - | 46.8536 | -12.5544 | 2195.2598 | 157.6130 | 2352.8728 | 48.506 | 6 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |  |

2.1. Схема включенияи потребителей "звездой" в четырехпроводную сеть показана на рис. 2 (см. http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture17/lecture17.html и http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture18/lecture18.html.

2.2. Комплексы токов нагрузки (фазные токи равны линейным):

İa = Ůa/Ża = IMDIV(Ůa, Ża) = IMDIV(381.0512, 12.7j) = -30.00403j;

İb = Ůb/Żb = IMDIV(Ůb, Żb) = IMDIV(-190.5256-330j, 6.35-10.99852j) = 15.00201-25.98425j;

İc = Ůc/Żc = IMDIV(Ůc, Żc) = IMDIV(-190.5256+330j, 10.99852-6.35j) = -25.98425+15.00201j.

«Сопряжённые» (с противоположными знаками при мнимых частях) комплексы фазных токов:

Îa = 30.00403j; Îb = 15.00201+25.98425j; Îc = -25.98425-15.00201j.

2.3. Ток в нейтральном проводе:

IN = İa + İb + İc = -30.00403j + 15.00201-25.98425j -25.98425+15.00201j =-10.98224-40.98627j.

2.4. Комплексы мощностей источника фазные:

Þa = Ůa*Îa = IMPRODUCT(381.0512, 30.00403j) = 11433.07j;

Þb = Ůb*Îb = IMPRODUCT(-190.5256-330j, 15.00201+25.98425j) = 5716.54-9901.33j;

ÞC = Ůc*ÎC = IMPRODUCT(-190.5256+330j, -25.98425-15.00201j) = 9901.33-5716.54j;

Комплекс мощности источника суммарный:

Þи = ÞA+ÞB+ÞC=11433.07j+5716.54-9901.33j+9901.33-5716.54j = 15617.87-4184.80j. Как и следует, мощность уменьши-лась в 3 раза по сравнению с "треугольником".

# Text boxes

Рис. 2

C

N

B

A

Za

Zc

C

C

B

B

A

A

Za

Zc

Zb

Zb

Рис. 1