Answ187244

Book Folder

Автор: Александр Сергеевич (Посетитель) Отправлена: 01.04.2013, 06:20

Рассчитать все токи в эл.схеме и определить мощность в одном из активных сопротивлений. Сделать проверку по 2-му закону Кирхгофа в комплексной форме. E1  =  15; R1 = 1 = XC = -j;  R4 = 4; E2 = 10;  R2 = 2;  R5 = 5; E3 = 8;  R3 = 3 = XL = 3j.

0

Правила записи системы уравнений Кирхгофа, а также ОПРЕДЕЛЕНИЕ понятий узел и ветвь см. http://eltex.nm.ru/lecture/1/kİrgof.htm

Исходная схема перерисована с дополнительными обозначениями на рис. 1а, из которого можно видеть: а) количество ветвей в = 5; б) количество узлов у = 3 (пронумерованы от у0 до у2). Количество уравнений по 1-му закону Кирхгофа будет:

у - 1 = 3 - 1 = 2, а по 2-му закону Кирхгофа - в - (n-1) = 5 - (3-1) = 3. Задав на схеме предварительно направления токов ветвей, составляем уравнения по 1-му закону Кирхгофа:

Узел у1: İ1 – İ2 + İ4 + İ5 = 0 (1); узел у2: İ3 - İ4 – İ5 = 0 (2).

Любой контур, выбранный для составления уравнений по 2-му закону Кирхгофа, должен быть «независимым», т.е. содержать хотя бы одну ветвь, не входящую ни в один другой контур. В данной схеме этому условию удовлетворяют:

а) контур у0=>E1=>XC=>E2=>у1=>R2=>у0 ; уравнение: İ1*(-jXC) + İ2*R2 = E1 – E2 (3);

б) контур у0=>E3=>XL=>у2=>R5=>у1=>R2=>у0; уравнение: İ3*jXL + İ5*R5 + İ2*R2 = E3 (4).

в) контур у2=>R4=>у1=>R5=>у2; уравнение: İ4*R4 - İ5*R5 = 0 (5).

Для упрощения расчётов (понижения порядка системы уравнений) придумано множество приёмов. Например, в данном случае имеет смысл параллельно соединённые резисторы R4, R5 заменить одним эквивалентным резистором:

R45 = R4*R5/(R4 + R5) = 4*5/(4 + 5) = 20/9 Ом, как показано на рис. 1б, где остаётся 2 узла у0, у1 и 3 ветви. Расчет полученной схемы удобно выполнить методом «двух узлов» (см. Ru.wİkİpedİa.oRg/wİkİ/Метод_двух_узлов , или: http://dvoİka.net/educatİon/matusko/sloshn.html, или: http://pRoelectRo2.Ru/İnfo/İd_272, или:

http://freewrİters.narod.ru/prİmerİ_reshenİya_zadach/prİmer_reshenİya_zadachİ_metodom_uzlovİh_potentsİalov/ ).

Для этого в систему уравнений вводится дополнительная "неизвестная" - потенциал φ1 узла у1.

Формула для расчета потенциала φ1 узла у1:

φ1 = ((E1 - E2)*Ẏ1 + E3*Ẏ3)/(Ẏ1 + Ẏ2 + Ẏ3) (6), где: Ẏ1 = 1/(-jXC) (6а) - комплекс проводимости ветви 1, Ẏ2 = 1/R2 (6б) - прово-димость ветви 2; Ẏ3 = 1/(jXL + R45) (6в) - комплекс проводимости ветви 3. В числах:

φ1 = ((15 - 10)*(1/(-j) + 8*1/(3j + 20/9))/(1/(-j) + 1/2 + 1/(3j + 20/9)) (7).

Дальнейшие вычисления делаются с помощью пакета Mİcrosoft Offİce Excel XP; для работы с комплексными величина-ми использованы встроенные функции Engİneerİng: COMPLEX - ввод комплексного числа; İMABS - получение модуля комп-лексного числа; İMCONJUGATE – получение комплексного числа, сопряжённого данному; İMDİV - деление комплексных чисел; İMPRODUCT - умножение комплексных чисел; İMSUB - вычитание комплексных чисел; İMSUM - сложение комплексных чисел.

Опуская поэтому промежуточные выкладки: φ1 = 3.2488936+1.1047418j (7а);

İ1 = (E1 - E2 - φ1)/(-jXC) = (15 - 10 - (3.2488936+1.1047418j))/(-j) = 1.1047418+1.7511064j  (7б);

İ2 = φ1/R2 = (3.2488936+1.1047418j)/2 = 1.6244468+0.5523709j  (7в);

İ3 = (E3 - φ1)/(jXL + R45) = (8 - (3.2488936+1.1047418j))/(3j + 20/9) = 0.5197050-1.1987355j (7г).

Разность потенциалов φ2 - φ1 между узлами у2 и у1, на основании закона Ома:

φ2 - φ1 = İ3*R45 = (0.5197050-1.1987355j)*20/9 = 1.1548999-2.6638567j (8). Соответственно:

İ4 = (φ2 - φ1)/R4 = (1.1548999-2.6638567j)/4 = 0.2887250-0.6659642j  (8а);

İ5 = (φ2 - φ1)/R5 = (1.1548999-2.6638567j)/5 = 0.2309800-0.5327713j  (8б).

Проверка по второму закону Кирхгофа для неиспользованого ранее контура:

у0=>E3=>XL=>у2=>R4=>у1=>E1=>XC=>E2=>у0. Уравнение: İ3*jXL + İ4*R4 - İ1*(-jXC) = E3 + E2 - E1 (14). В числах:

(0.5197050-1.1987355j)*3j + (0.2887250-0.6659642j)*4 - (1.1047418+1.7511064j)*(-j) = 8 + 10 - 15 = 3  (9).

Модуль тока İ2: I2 = 1.71579. Мощность, выделяемая в резисторе R2: PR2 = I22*R2 = 1.715792*2 = 5.88788 Вт.

# Text boxes

E2

E1

б)

у2

R45

у1

у0

İ3'

XC

а)

у2

İ5

XC

İ2

E2

R2

у1

R2

у0

İ3

İ2

İ4

İ1

R4

Рис. 1

E3

E1

İ1'

XL

R5

E3

XL