Начало

B, C

HL=0

DE=B

A=C

Cf=A>>1

Cf=0

HL=HL+DE

DE=2*DE

B=B-1

A=0

BC=HL

Конец

Да

Нет

Да

Нет

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма подпрограммы умножения чисел MUL.

Код подрограммы умножения

Входные параметры: 	В-множимое;

С-множитель;

Выходние параметры:	ВС-результат умножения.

;bc=b*c

mul:	push h	;сохранить используемые регистры

push d

XRA	A	;Обнулить аккумулятор

MOV 	H,A	;H=0

MOV	L,A	;L=0(HL=0)

MOV	E,B	;E=B

MOV	D,A	;D=0(DE=множимому)

MOV	A,C	;Заносим множитель в аккумулятор

M1:	RRC		;Сдвигаем вправо

JNC	M2;Если младший бит множителя=0, то пропускаем

DAD	D	;сложения результата со множителем (HL=HL+DE)

M2:	XCHG		;обмениваем пары регистров DE и HL

DAD	H	;умножаем на 2, сдвигаем влево и т.п.

XCHG		;обмениваем пары регистров DE и HL

ORA	A	;проверяем ноль, т.е. устанавливаем флаги

JNZ	M1	;Продолжаем пока аккумулятор не 0

PUSH	H	;запоминаем результат

POP	B

pop d	;Восстановить регистры

pop h

RET		;Выход из подпрограммы.