Answ187627

Book Folder

Автор: Киреенко Андрей Иванович (Посетитель) Отправлена: 20.11.2013, 16:06

Прошу помощи в следующем вопросе:

Требуется найти источник тока, который позволил бы использовать его на токах порядка десятков тысяч ампер. Теоретически можно позаморачиваться с диском Фарадея (генератором Тесла), но не сильно эта область исследована и поэтому нет особого желания лезть в эти дебри. Хотя и не скидываю со счетов. 
Поскольку большие токи должны протекать на участке цепи с сопротивлением порядка 0.0001 Ома, то предполагается, что и потребляемая мощность будет на уровне 10 киловат = I2*R = 10000*10000*0.0001

Решение

Униполярные генераторы как раз и применяются для получения большого тока при низком напряжении. Посмотрите здесь, а также тут и тут. Однако, в настоящее время возможность найти где-нибудь это "ретро" сомнительна. Если устраивает питание от промышленной электросети, наиболее реалистично собрать низковольтный выпрямитель на силовых полупроводниковых диодах. Наиболее подходящей следует признать однофазную схему с нулевой точкой ("однофазная нулевая"), см. тут. Дан-ные выпускаемых промышленностью диодов можно найти тут и тут, а представление о ценах - тут. Извлечения из соответст-вующих таблиц для диодов с допустимыми прямыми токами 1000 ампер и более, приведены ниже. Формулы для расчёта тран-сформатора тут.

Низкочастотные диоды

Диоды применяются в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц в электротехнических и радиоэлектронных устройствах общего назначения, в низковольтных выпрямителях сварки и гальванического оборудования, в электротехни-ческом оборудовании морских судов, в преобразовательных устройствах электроподвижного состава, в источниках питания для станков и автоматических линий.

| Type Тип | PARAMETERS / ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
|  | URRM | IFAV (Tc) | trr (typ) |  |
|  | V | A (ºC) | ms | мм |
| D043-2000 | 200 ¸ 800 | 2000 (106) | 22 | Ø60 х 14 |
| D143-1000 D143-1000 | 800 ¸ 1800 | 1000 (125) | 22 | Ø60 х 20 Ø58,5 х 26 |
| D143-1250 D143-1250 | 800 ¸ 1800 | 1250 (113) | 22 | Ø60 х 20 Ø58,5 х 26 |
| D243-1000 | 1600 ¸ 2800 | 1000 (125) | 35 | Ø60 х 20 |
| D343-1000 | 2600 ¸ 3600 | 1000 (100) | 40 | Ø58,5 х 26 |
| D153-1600 | 800 ¸ 1800 | 1600 (133) | 30 | Ø75 х 26 |
| D153-2000 | 800 ¸ 1800 | 2000 (128) | 30 | Ø75 х 26 |
| D253-1600 | 1400 ¸ 2400 | 1600 (125) | 30 | Ø75 х 26 |
| D353-1250 | 2200 ¸ 3400 | 1250(123) | 50 | Ø75 х 26 |
| D353-1600 | 2200 ¸ 3400 | 1600(107) | 50 | Ø75 х 26 |
| D273-4000 | 1400 ¸ 2600 | 4000 (105) | 40 | Ø112 х 35 |
| D373-3200 | 2400 ¸ 3600 | 3200 (102) | 60 | Ø112 х 35 |
| D473-2500 | 3400 ¸ 4800 | 2500 (103) | 70 | Ø112 х 35 |

| ТЕХНОСИНТЕЗ |
| --- |
| Каталог продукции | О компании | Контакты |
| СИЛОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ Буквенные обозначения параметров приборов Схема условного обозначения диодов Габаритные чертежи Охладители ДЛЯ ДИОДОВ ШТЫРЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ Основные особенности: • Герметичные металлостеклянные корпуса • Диоды поставляются прямой и обратной полярности: с буквой "Х" - катод на основании без буквы "Х" - анод на основании • Обратное напряжение до 1600В • Прижимные внутренние контактные соединения, обеспечивающие высокую стойкость к циклическим нагрузкам Область применения: • Везде, где необходимы выпрямительные диоды малой, средней и большой мощности • В транспортных средствах • Неуправляемые и полууправляемые выпрямительные мосты • Размагничивающие диоды ДЛЯ ДИОДОВ ТАБЛЕТОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ Основные особенности: • Таблеточные металлокерамические корпуса с прижимными контактами • Обратное напряжение до 6000В • Низкие падения напряжения, малый разброс VF для параллельного соединения • Диаметр контактных поверхностей 19, 33, 37, 50, 63 и 78 мм Область применения: • Везде, где необходимы диоды большой мощности • Мощные электропривода для промышленности и транспорта • Сварка • Гальваника Тип URRM V IRRM mA IFAV, A (TC, OC) IF(RMS), A IFSM, kA (Tj=Tjmax) Tjmax °C Rthjc °C/W M, Nm F, kN Тип корпуса Масса, кг Рекоменд. охладители Д133-1000 400-2000 40 1000(133) 2190 16 190 0,036 - 10,0 рис. 50 0,18 25, 28 Д133-1000 400-2000 40 1000(133) 1570 16 190 0,036 - 10±1,0 рис. 18 0,12 25, 26, 28 Д133-1600*** 200-800 40 1600(125) 2512 16.00 200 0.035 - 10.0 рис. 50 0.180 25, 28 Д143-1000 400-1800 65 1000(148) 2290 19 190 0,027 - 15,0 рис. 51 0,24 22, 25, 26, 28, 29, 36 Д143-1000 400-1800 65 1000(148) 1570 18 190 0,027 - 15±1,5 рис. 19 0,26 25, 26, 28 Д143-1000 1200-2400 40 1000 - 18 175 0,03 - - - 0,24 - Д143-1250 400-2000 70 1250(135) 2800 20 190 0,027 - 15,0 рис. 51 0,24 25, 26, 28, 36, 39 Д143-1250 400-2000 70 1250(135) 1960 20 190 0,027 - 15±1,5 рис. 19 0,26 25, 26, 28 Д143-1250 400-1600 40 1250 - 20 175 0,03 - - - 0,24 - Д153-1000*** 3200-4400 100 1100(100) 1570 18.50 150 0.024 - 26.0 рис. 52 0.550 27, 30, 31 Д153-1600*** 2400-3200 100 1750(100) 2512 30.20 175 0.024 - 26.0 рис. 52 0.550 27, 30, 31 Д153-2000*** 1800-2400 100 1900(100) 3140 28.00 175 0.024 - 26.0 рис. 52 0.550 27, 30 Д163-1000*** 4800-6000 130 1000(95) 1570 18,00 140 0.016 - 33.0 рис. 53 0.710 33, 37, 38 Д163-1250*** 3800-5000 130 1250(100) 1962 25.00 150 0.016 - 33.0 рис. 53 0.710 33, 37, 38 Д163-1600*** 3000-4000 130 1600(100) 2512 30.00 150 0.016 - 33.0 рис. 53 0.710 33, 37, 38 Д163-2000*** 2400-3200 130 2000(115) 3140 35.00 175 0.016 - 33.0 рис. 53 0.710 33, 37, 38 Д163-2500*** 1600-2600 130 2500(100) 3925 40.00 175 0.016 - 33.0 рис. 53 0.710 33, 37, 38 Д163-3200*** 1000-1800 130 3200(102) 5024 45.00 190 0.016 - 33.0 рис. 53 0.710 33, 37, 38 Д163-4000*** 400-1200 130 4000(110) 6280 50.00 190 0.015 - 33.0 рис. 53 0.710 33, 37, 38 Д163-5000*** 200-600 130 5000(105) 7580 55.00 190 0.015 - 33.0 рис. 53 0.710 33, 37, 38 Д173-1250*** 4800-6000 150 1250(110) 1962 25,00 140 0.011 - 41.0 рис. 54 1.200 33, 37, 38 Д173-1600*** 3800-5000 150 1600(117) 2512 30.00 150 0.011 - 45.0 рис. 54 1.200 33, 37, 38 Д173-2000*** 3000-4000 180 2000(105) 3140 40.00 150 0.011 - 45.0 рис. 54 1.200 33, 37, 38 Д173-2500*** 2400-3200 150 2500(125) 3925 50.00 175 0.011 - 45.0 рис. 54 1.200 33, 37, 38 Д173-3200*** 1600-2600 150 3200(115) 5024 55.00 175 0.011 - 45.0 рис. 54 1.200 33, 37, 38 Д173-4000*** 1000-1800 150 4000(119) 6280 60.00 190 0.011 - 45.0 рис. 54 1.200 33, 37, 38 Д173-5000*** 600-1200 150 5000(125) 7850 65,00 190 0.010 - 45.0 рис. 54 1.200 33, 37, 38 Д173-6300*** 200-600 150 6300(119) 9891 70.00 190 0.010 - 45.0 рис. 54 1.200 33, 37, 38 Д233-1000 400-2000 40 1000(125) 1570 16 190 0,03 - 10±1,0 рис. 17 0,18 25, 26, 28 Д233-1000 400-1600 30 1000 - 16 175 0,04 - - - 0,18 - Д233-1000* 400-2000 40 1260(125) 2370 16 190 0,030 - 10,0 рис. 50 0,1 25, 28 Д243-1000 1800-3200 50 1000(127) 2290 18 175 0,030 - 15,0 рис. 51 0,24 25, 26, 28, 36, 39 Д243-1000 1800-3200 50 1000(127) 1570 18 175 0,03 - 15±1,5 рис. 19 0,26 25, 26, 28 Д243-2000*** 200-800 70 2000(125) 3140 25.00 190 0.027 - 15.0 рис. 51 0.240 26, 28, 36, 39 Д253-1250 3000-4400 55 1000 - 25 150 0,02 - - - 0,55 - Д253-1250*** 3600-5000 100 1250(100) 1962 22.00 150 0.018 - 26.0 рис. 52 0.550 27, 30 Д253-1600 400-2200 90 1600(150) 4800 35 190 0,018 - 24,0 рис. 52 0,55 27, 30 Д253-1600 400-2200 90 1600(150) 2512 35 190 0,018 - 26±2,0 рис. 20 0,55 27, 30 Д253-1600 1200-2400 50 1600 - 32 175 0,02 - - - 0,55 - Д253-2000 400-2400 55 2000(138) 5050 35 190 0,018 - 24,0 рис. 52 0,55 27, 30 Д253-2000 400-2400 55 2000(138) 3140 35 190 0,018 - 26±2,0 рис. 20 0,55 27, 30 Д253-2000 400-1600 50 2000(138) - 35 175 0,02 - - - 0,55 - Д253-4000* 400-800 100 4090(125) 10260 65 200 0,017 - 24,0 рис. 52 0,55 27, 30 Д273-2500*** 3400-5000 250 2500(100) 3925 52.20 150 0.010 - 43.0 рис. 54 1.600 33, 37, 38 Д273-3200*** 2800-4000 250 3200(100) 5024 62.50 150 0.010 - 43.0 рис. 54 1.600 33, 37, 38 Д273-4000*** 600-2400 150 4000(100) 8280 81.00 175 0,01 - 43.0 рис. 54 1.600 33, 37, 38 Д273-5000*** 200-2000 150 5000(100) 7850 100.00 175 0.010 - 43.0 рис. 54 1.600 33, 37, 38 Д273-6300*** 200-1500 180 6300(100) 9891 100,00 190 0.010 - 43.0 рис. 54 1.600 33, 37, 38 Д353-1250 2200-3400 50 1250(100) 1960 24 175 0,02 - 26±2,0 рис. 20 0,55 27, 30 Д353-1600 2200-3400 50 1600(100) 2512 26 175 0,02 - 26±2,0 рис. 20 0,55 27, 30 Д353-2000*** 2400-3200 100 2000(115) 3140 65.00 175 0.018 - 24.0-26.0 рис. 52 0.550 27, 30 * диоды поставляются по согласованию с изготовителем. ** диоды применяются во вращающихся выпрямителях переменного тока систем бесщеточного возбуждения синхронных двигателей, компенсаторов и генераторов; допускают работу в условиях длительных центробежных ускорений до 49000 м/с2, действующих вдоль симметрии диода. *** предварительная информация. |
| Мы ответим на любые Ваши вопросы по телефонам: +7 (4832) 51-31-21, +7 (4832) 68-75-11 многоканальный Наш адрес: 241035 Брянск, ул.Ульянова 18a, офис 12 ТЕХНОСИНТЕЗ © 2006-2013 Продвижение сайта - ManulGroup.ru Разработчики силовой аппаратуры знают продукцию компании ferraz, это надежные радиоэлементы. |

| ТЕХНОСИНТЕЗ |
| --- |
| Каталог продукции | О компании | Контакты |
| СИЛОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРОВ Схема условного обозначения приборов Габаритные чертежи Охладители UDRM Repetitive peak off-state Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии URRM Repetitive peak reverse voltage Повторяющееся импульсное обратное напряжение UCES Maximum permissible collector voltage Напряжение коллектор-эмиттер UCEsat Collector-emitter saturation voltage Напряжение насыщения коллектор-эмиттер Ubr Breakdown voltage Пробивное напряжение UFM Peak forward voltage Импульсное прямое напряжение UTM Peak on-state voltage Импульсное напряжение в открытом состоянии U(TO) Threshold voltage Пороговое напряжение UT(TO) Threshold voltage Пороговое напряжение тиристора UGT Gate trigger direct voltage Отпирающее постоянное напряжение управления UGD Gate non-trigger direct voltage Неотпирающее постоянное напряжение управления URGM Peak reverse gate voltage Обратное импульсное напряжение управления IRRM Repetitive peak reverse current Повторяющийся импульсный обратный ток IDRM and off-state current Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии ITM Peak on-state current Импульсный ток в открытом состоянии IFM Peak forward current Импульсный ток в открытом состоянии ITAV Mean on-state current Средний ток в открытом состоянии IFAV Mean forward current Средний прямой ток ITRMS RMS on-state current Действующий ток в открытом состоянии IFRMS RMS forward current Действующий неповторяющийся прямой ток ITSM Surge on-state current Ударный ток в открытом состоянии IFSM Surge forward current Ударный прямой ток IC DC collector current Постоянный ток коллектора ICM Peak collector current Импульсный ток коллектора IFGM Peak forward gate current Прямой импульсный ток управления Itqrm Maximum repetitive turn-of current Максимально допустимый повторяющийся запираемый ток IH Holding current Ток удержания IGT Gate trigger direct current Отпирающий постоянный ток управления Ig(on) Min. on-state gate current Минимальный поддерживающий ток управления Igqm Peak gate turn-off current Запирающий импульсный ток управления IL Latching current Ток включения Tc Case temperature Температуракорпуса Тjmax Junction temperature Максимальная температура перехода Тstg Storage temperature Температура хранения rt On-state slope resistance Динамическое сопротивление в открытом состоянии PRSM Max. surge avalanche power dissipation Ударная обратная рассеиваемая мощность t Turn-on time Время включения tq Turn-off time Время выключения trr Reverse recovery time Время обратного восстановления tgd Delay time Время задержки ts Storage time Время задержки tf Fall time Время спада (duD/dt)crit Critical rate of rise of off-state voltage Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (duD/dt)com Critical rate of rise of commutating voltage Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения (diT/dt)crit Critical rate of rise of on-state current Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии Rthjc Thermal resistance junction to case Тепловое сопротивление переход-корпус М, Md Tightening torque Крутящий момент F Mounting force Прижимноеусилие Qrr Reverse recovery charge Заряд обратного восстановления Krr Коэффициент формы тока обратного восстановления PHSM Surge reverse power dissipation Ударная обратная рассеиваемая мощность TRSM Surge reverse power dissipation Ударная рассеиваемая мощность в обратном непроводящем состоянии w Weight Масса |
| Мы ответим на любые Ваши вопросы по телефонам: +7 (4832) 51-31-21, +7 (4832) 68-75-11 многоканальный Наш адрес: 241035 Брянск, ул.Ульянова 18a, офис 12 ТЕХНОСИНТЕЗ © 2006-2013 Продвижение сайта - ManulGroup.ru |

№ Наименование Класс Габаритные размеры, мм Крупный опт Средний опт Розница Цена без НДС, руб. Диоды 18 Д133-1000 4-20 46/14 908.00 дог. 1900.30 20 Д233-1000 4-20 54/20 887.80 дог. 1858.00 23 Д143-1000 4-18 60/20 1109.80 дог. 2322.50 24 Д143-1250 4-20 60/20 1225.30 дог. 2564.20 26 Д243-1000 18-32 60/20 1233.10 дог. 2580.60 27 Д253-1600 4-22 75/26 1980.80 дог. 4145.40 28 Д253-2000 4-24 75/26 2152.30 дог. 4504.30 30 Д353-1250 22-34 75/26 2118.70 дог. 4433.90 31 Д353-1600 22-34 75/26 2219.60 дог. 4645.10