Answ187748

Book Folder

Автор: Галиуллин Рустам Радикович (Посетитель) Отправлена: 22.02.2014, 23:07. Срок закрытия: 02.03.2014, 23:07.
В трубе диаметром dх = 35 мм с уровнем воды 3 метра с температурой 20° C поддерживается всегда одинаковый уровень воды. Труба через 200 метров подходит к нагревательному элементу в 10 кВт находящемуся на уровне 1 метр. Из нагрева-тельного элемента отходит с горячей водой труба диаметром: вариант 1 - 50 мм, вариант 2 - 100 мм; Труба из нагреватель-ного элемента поднимается на 2 метра вверх и ещё после поворота трубы на 90 градусов проходит горизонтально 1 метр, попадая в ёмкость, в которой всегда одинаковый уровень воды в 3 метра, картинка прилагается, вот ссылка http://yadi.sk/d/52RVd9t7JErz8 тут. Трубы нержавеющие бесшовные, коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости 0.008. Вопрос. Какой будет объёмный расход воды в 1-м и 2-м варианте, (указать в л/мин)?

Решение.

Общий геодезический напор hобщ в данной системе создаётся вследствие различной плотности холодной воды (20° C) до нагревательного элемента и нагретой воды после нагревательного элемента: hобщ = hн*(1 - ρн/ρх) (1), где hн = 2 м - высота трубы после нагревательного элемента, ρх = 998.23 - плотность воды при температуре tх = 20° C, ρн - плотность нагретой во-ды после нагревательного элемента, зависящая от её температуры tн = tх + Δt (2), где Δt - приращение температуры, сооб-щённое нагревательным элементом. При этом: Δt = P/(q*c*ρ) (3), где P = 10 кВт - мощность нагревательного элемента, c = 4.2 кДж/(кг*°) - удельная теплоёмкость воды, ρ - плотность воды, q - объёмный расход воды, м³/с. Кроме того: q = Vх*Sх (4), где Vх - скорость потока в трубе сечением Sх= π*dх2/4 (4а). Объединив (3), (4) и (4а) и подставив числа, получаем:

# Δt ≈ 2.5/Vх (5). В свою очередь, Vх определяется из “уравнения Вейсбаха” (см. тут или тут): hобщ = Vх2/(2*g)*(ζтр + ζкол) (6), где: ζтр - коэффициент сопротивления всей длины трубы; ζкол - коэффициент сопротивления при резком изгибе трубы (коле-не). При этом: ζкол = 1 (см. тут); ζтр = λ*(Lп/dх) (7), где Lп = 206 м - полная (горизонтальной и вертикальной частей) длина трубы, λ - коэффициент потерь на трение по длине. Значение λ зависит от “числа Рейнольдса” Re (см. тут), которое, в свою очередь зависит от скорости Vх, поэтому решение (1) относительно hобщ отыскивается путём последовательных приближе-ний. Задавшись предварительно величиной Δt0 = 70°, на основании (2), таблицы 1 (извлечение из таблицы “Плотность воды в интервале -10÷100°С”, см. тут), и (1) определяем: ρн0 = 965.34 и hобщ0 = 2*(1 - 965.34/998.23) ≈ 0.066 м. Из (5) определяем:

# Vх0 = 2.5/Δt = 2.5/70 = 0.0357 м/с, тогда предварительное значение “числа Рейнольдса” Re (см. тут): Re0 = ρ*Vх0*dх/η (8), где ρ ≈ 1000 кг/м³ - плотность воды, η = 1.002*10-3 Па*с - “динамическая вязкость” воды (при 20°C, см. тут). В числах:

# Re0 = 1000*0.0357*0.035/(1.002*10-3) ≈ 1250. Это значение соответствует “ламинарному” режиму, при котором для опреде-

Таблица 1

| Плотность воды в интервале 20÷95°С | 1 |
| --- | --- |
| t,°С | ρ,кг/м3 | t,°С | ρ,кг/м3 | t,°С | ρ,кг/м3 | t,°С | ρ,кг/м3 | t,°С | ρ,кг/м3 | t,°С | ρ,кг/м3 | t,°С | ρ,кг/м3 | t,°С | ρ,кг/м3 | 2 |
| 20 | 998.23 | 23 | 997.56 | 26 | 996.81 | 29 | 995.97 | 40 | 992.24 | 55 | 985.73 | 70 | 977.81 | 85 | 968.65 | 3 |
| 21 | 998.02 | 24 | 997.32 | 27 | 996.54 | 30 | 995.67 | 45 | 990.25 | 60 | 983.24 | 75 | 974.89 | 90 | 965.34 | 4 |
| 22 | 997.80 | 25 | 997.07 | 28 | 996.26 | 35 | 994.06 | 50 | 988.07 | 65 | 980.59 | 80 | 971.83 | 95 | 961.92 | 5 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p |  |

ления коэффициента гидравлического трения λ Т.М. Башта (см. тут)  рекомендует при Re < 2300 применять формулу:

λ = 75/Re (9). Предварительно: λ0 = 75/Re0 = 75/1250 = 0.06; подставляя в (7): ζтр0 = 0.06*(206/0.035) = 353, и, исходя из (6), промежуточное приближение для Vх: Vх01 = √(hобщ0*2*g/(ζтр + 2*ζкол)) = √(0.066*2*9.8/(353 + 2*1)) = 0.06 м/с. В качест-ве приближения для следующего шага принимаем: Vх1 = (Vх0 + Vх01)/2 = (0.0357 + 0.06)/2 = 0.04785 м/с.

Вычисление последовательных приближений λ, Vх, Re и т. д. сведено в таблицу 2:

Таблица 2

| 1-е приближение | 2-е приближение | 3-е приближение | 3-е приближение | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vх0 | 0.0357 | Vх01 | 0.06 | Vх1 | 0.04785 | Vх12 | 0.0564 | Vх2 | 0.05213 | Vх23 | 0.0558 | Vх3 | 0.05397 | Vх34 | 0.055 | 2 |
| Vх1 | 0.04785 | Δt | 52 | Vх2 | 0.05213 | Δt | 48 | Vх3 | 0.05397 | Δt | 46 | Vх4 | 0.05449 | Δt | 46 | 3 |
| ρн1 | 976.7 | hобщ1 | 0.04314 | ρн2 | 978.9 | hобщ2 | 0.03873 | ρн3 | 980 | hобщ3 | 0.03652 | ρн4 | 980 | hобщ4 | 0.03652 | 4 |
| Re1 | 1671 | λ1 | 0.04488 | Re2 | 1821 | λ2 | 0.04119 | Re3 | 1885 | λ3 | 0.03979 | Re4 | 1903 | λ4 | 0.03941 | 5 |
| ζтр1 | 264.15 | Знам. | 266.15 | ζтр2 | 242.43 | Знам. | 244.43 | ζтр3 | 234.19 | Знам. | 236.19 | ζтр3 | 231.96 | Знам. | 233.96 | 6 |
| Подкор. | 0.00318 | Vх12 | 0.0564 | Подкор. | 0.00311 | Vх23 | 0.0558 | Подкор. | 0.00303 | Vх34 | 0.0550 | Подкор. | 0.00306 | Vх45 | 0.0553 | 7 |
| 3.14159 | 0.055 | 0.001225 | 3.0625 | 0.529162 | 3.174972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p |  |

Учитывая приближённый характер используемых “полуэмпирических” формул, можно принять округлённо: Vх = 0.055 м/с для обоих вариантов (сопротивлением всего участка после нагревательного элемента можно вообще пренебречь). Соответствен-но, объёмный расход воды в м³/с: Q = Vх*π*dх2/4 = 0.055*π*0.0352/4 = 5.3*10-5 м³/с; то же в л/мин:

Qл/мин = Q*1000*60 = 3.2 л/мин.

Примечание: В части клеток таблицы использована опция “Formula”.

Общие замечания: 1. Нет никакого смысла трубу после нагревательного элемента делать бОльшего диаметра. 2. Непонятно, каково вообще назначение установки: если для нагрева до заданной температуры заданного количества воды, то именно эти параметры и следовало бы указать в условии.