Answ187945B

Book Folder

Автор: Пупкин Василий Эдуардович) (Посетитель) Отправлена: 20.11.2014, 03:00. Срок закрытия: 28.11.2014, 03:00.
Просьба рассчитать работу по введению в эл.механику. Задание можете скачать здесь.

Расчёт основных величин.

Все вычисления даны в нижеследующей таблице  (использована опция Formula).

1.1. Активная составляющая конечного падения напряжения в катушке и её квадрат (клетка b4): Uакон2 = (d2*e2)^2 = 56.25

1.2. Реактивная составляющая конечного падения напряжения в катушке (клетка i2): Uркон = (a4 - b4)^0.5 = 219.87212

1.3. Конечное индуктивное сопротивление катушки (клетка j2): XLкон = Uркон/Iкон = i2/d2 = 732.90707 Ом.

1.4. Конечная индуктивность катушки (клетка j4): Lкон = XLкон/(2*𝞹*f) = j2/(2*i8*b2) = 2.3329157 Гн.

1.5. Отсюда, на основании формулы индуктивности соленоида: Lкон = μ0*wL2*Sсерд/δкон (1), где wL - число витков в катушке, опре-деляем wL = √(Lкон*δкон/(μ0*Sсерд)) (2), или (после перевода размеров в СИ) wL = (j4*h2*10^-3/(i6*10^-6*f2*10^-4)^0.5, и, после сокращений и округления (клетка j6): (j4*h2*10^7/(i6*f2)^0.5 - 0.5 = 1151.

| U | f | Iнач | Iкон | Rкат | Sсерд | δнач | δкон | Uркон | XLкон | Uрнач2 | Uрнач | XLнач |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 50 | 5 | 0.3 | 25 | 7 | 10 | 0.5 | 219.87212 | 732.90707 | 32775 | 181.03867 | 36.20773 |  | 2 |
| U2 | Uакон2 | Uркон2 |  |  |  |  |  | √(2) | Lкон |  | Lнач | Lнсол |  | 3 |
| 48400 | 56.25 | 48343.75 |  |  |  |  |  | 1.41421356 | 2.3329157 |  | 0.1152528 | 0.1165356 |  | 4 |
|  | Uанач2 | Bкон |  |  |  |  |  | μ0*106 | wL |  | Bнач | Fпркон |  | 5 |
|  | 15625 | 1.22730198 |  |  |  |  |  | 1.25663706 | 1151 |  | 1.02275165 | 210 |  | 6 |
|  |  | Eкон |  |  |  |  |  | 𝞹 | 𝞹*√(2) |  | Eнач | Fпрнач |  | 7 |
|  |  | 219.7 |  |  |  |  |  | 3.14159265 | 4.44288293 |  | 183.1 | 146 |  | 8 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |  |

1.6. Конечное значение амплитуды магнитной индукции в зазоре (пренебрегая магнитным сопротивлением сердечника):

Bкон = (μ0*√(2))*Iкон*wL/δкон (3), или Bкон  = i6*10^-6*i4*d2*j6/(h2*10^-3), и, после сокращений (клетка j6):

Bкон  = i6*i4*d2*j6/(h2*1000) =1.22730198 Тл.

1.7. Проверка. Конечное значение ЭДС в катушке: Eкон = 𝞹*√(2)*f*Bкон*Sсерд (4), или Eкон = j8*b2*j6*c6*f2/10000 = 219.7 ≈ Uркон

2.1. Активная составляющая начального падения напряжения в катушке и её квадрат (клетка b6): Uанач2 = (c2*e2)^2 = 15625

2.2. Реактивная составляющая начального падения напряжения в катушке (клетка l2): Uрнач = (a4 - b6)^0.5 = 181.03867 В.

2.3. Начальное индуктивное сопротивление катушки (клетка m2): XLнач = Uрнач/Iнач = l2/c2 = 36.20773 Ом.

2.4. Начальная индуктивность катушки (клетка l4): Lнач = XLнач/(2*𝞹*f) = m2/(2*i8*b2) = 0.1152528 Гн.

2.5. Проверка по формуле индуктивности соленоида: Lнсол = μ0*wL2*Sсерд/δнач (5), или (после перевода размеров в СИ):

Lнсол = i6*10^-6*j6*j6*f2*10^-4/(g2*10^-3), и, после сокращений (клетка m4): Lнсол = i6*j6*j6*f2/(g2*10^7) = 0.1165356 ≈ Lнач.

3.1. Если поле в рабочем зазоре равномерно, то для электромагнита переменного тока с одним рабочим зазором среднее зна-чение силы притяжения определяется по формулам: Fпркон = Bкон2*Sсерд/(4*μ0) (6), Fпрнач = Bнач2*Sсерд/(4*μ0) (6а); соответствен-но, после перевода размеров в СИ: Fпркон = c6*c6*f2*10^-4/(4*i6*10^-6), и, после сокращений (клетка m6):

Fпркон = c6*c6*f2*100/(4*i6) = 210 Н. Аналогично (клетка m8): Fпрнач = l6*l6*f2*100/(4*i6) = 146 Н.

4.1. При включении катушки на постоянное напряжение установившиийся ток не зависит от  δ и определяется по закону Ома:

Iуст = U/Rкат = 220/25 = 8.8 А.

Примечание: небольшие расхождения в значениях одних и тех же величин при вычислении по разным формулам объясняются как округлением числа витков катушки до целого, так и неточным заданием исх. данных.