8. Лабораторная работа № 8. Алгоритмы замещения строк кэш-памяти

Цель работы — изучение влияния параметров кэш-памяти и выбранного алгоритма замещения на эффективность работы системы.

8.1. Общие положения

Оценка эффективности работы системы с кэш-памятью определяется числом кэш-попаданий по отношению к общему числу обращений к памяти. Учитывая разницу в алгоритмах записи в режимах сквозной и обратной записи, эффективность использования кэш-памяти вычисляется по следующим выражениям (соответственно для сквозной и обратной записи):

где:

К — коэффициент эффективности работы кэш-памяти;

— общее число обращений к памяти;
— число кэш-попаданий;

— число сквозных записей при кэш-попадании (в режиме сквозной записи);

— число обратных записей (в режиме обратной записи).

Очевидно, эффективность работы системы с кэш-памятью будет зависеть не только от параметров кэш-памяти и выбранного алгоритма замещения, но и от класса решаемой задачи. Так, линейные программы должны хорошо работать с алгоритмами замещения типа очередь, а программы с большим числом условных переходов, зависящих от случайных входных данных, могут давать неплохие результаты с алгоритмами случайного замещения. Можно предположить, что программы, имеющие большое число повторяющихся участков (часто вызываемых подпрограмм и/или циклов) при прочих равных условиях обеспечат более высокую эффективность применения кэш-памяти, чем линейные программы. И, разумеется, на эффективность напрямую должен влиять размер кэш-памяти.

8.2.	Порядок выполнения работы

Задание: исследовать эффективность работы кэш-памяти при выполнении двух разнотипных программ, написанных и отлаженных вами при выполнении лабораторных работ № 2 и 4.

- Загрузить в модель учебной ЭВМ отлаженную программу из лабораторной работы № 2.

- В меню Работа установить режим Кэш-память.

- В меню Вид выбрать команду Кэш-память, открыв тем самым окно Кэшпамять, в нем нажать первую слева кнопку на панели инструментов, открыв диалоговое окно Параметры кэш-памяти, и установить следующие параметры кэш-памяти: размер — 4, режим записи— сквозная, алгоритм замещения — случайное, без учета бита записи (W).

- Запустить программу в автоматическом режиме; по окончании работы просмотреть результаты работы кэш-памяти в окне Кэш-память, вычислить значение коэффициента. эффективности К и записать в ячейку таблицы 17, помеченную звездочкой.

- Выключить кэш-память модели (Работа | Кэш-память) и изменить один из ее параметров — установить флаг с учетом бита записи (в окне Параметры кэш-памяти).

- Повторить п. 4, поместив значение полученного коэффициента эффективности в следующую справа ячейку таблицы 17.

- Последовательно меняя параметры кэш-памяти, повторить пп. 3—5, заполняя все ячейки таблицы 17.

Совет

При очередном запуске программы не забывайте устанавливать процессор модели в начальное состояние, нажимая кнопку R в окне Процессор!

8.	Повторить все действия, описанные в пп. 1—7 для программы из лабораторной работы № 4, заполняя вторую таблицу по форме таблицы 17.

8.3	Содержание отчета

- Цель работы.

- Две таблицы по форме таблицы 17 с результатами моделирования программ из лабораторных работ № 2 и 4 при разных режимах работы кэш-памяти

- Выводы, объясняющие полученные результаты.

8.4.	Контрольные вопросы

- Как работает алгоритм замещения очередь при установленном флажке С учетом бита записи в диалоговом окне Параметры кэш-памяти.

- Какой алгоритм замещения будет наиболее эффективным в случае применения кэш-памяти большого объема (в кэш-память целиком помещается программа)?

- Как скажется на эффективности алгоритмов замещения учет значения бита записи W при работе кэш-памяти в режиме обратной записи? Сквозной записи?

- Для каких целей в структуру ячейки кэш-памяти включен бит использования. Как устанавливается и сбрасывается этот бит?

Таблица  17. Результаты эксперимента

| Способ | Сквозная запись |
| --- | --- |
| Алгоритм | Случайное замещение | Очередь | Бит U |
| Размер | без W | c W | 6eз W | c W | 6eз W | c W |
| 4 | * |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |

| Способ | Обратная запись |
| --- | --- |
| Алгоритм | Случайное замещение | Очередь | Бит U |
| Размер | без W | c W | 6eз W | c W | без W | c W |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |