Answ187083

Books Folder

Автор: Вадим Исаев ака sir Henry (Старший модератор) Отправлена: 07.01.2013, 20:28 Срок закрытия: 15.01.2013, 20:28

У меня возникли сложности с таким вопросом:

Электрический расчет цепей постоянного тока:

1. Определить неизвестные токи в ветвях методом контурных токов.

2. Составить баланс мощностей для исходной схемы.

3. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа для определения неизвестных токов в ветвях схемы. Решать эту систему не следует.

4. Определить напряжение, измеряемое вольтметром. Данные на схеме:

| E1 | E2 | E3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОЛЬТ | ОМ |
| 80 | 20 | 140 | 10 | 15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 2 |

Решение

1.1. Введем контурные токи Iкacd, Iкbcd, Iкadb, (рис. 1) и, согласно МКТ, имеем систему уравнений по 2-му закону Кирхгофа:

1.1.1. Для контура adb (обходя по соотв. стрелке: E1 – E2 = Iкadb*(R1 + R2 + R4 + R7) - Iкacd*R2 + Iкbcd*R4 (1). (Ток Iкacd проходит через резистор R2 в направлении, противоположном направлению обхода).

1.1.2. Для контура acd (обходя по соотв. стрелке: E2 = Iкacd*(R2 + R5 + R6) - Iкadb*R2 + Iкbcd*R6 (2). (Ток Iкadb проходит через резистор R2 в направлении, противоположном направлению обхода).

1.1.3. Для контура bcd (обходя по соотв. стрелке: E3 = Iкbcd*(R3 + R6 + R4) + Iкacd*R6 + Iкadb*R4 (3). (Ток Iкadb проходит через все резисторы в направлении, совпадающем с направлением обхода).

1.2.1. Подставляем числа (с целью максимального упрощения выкладок, для чего, собственно, и предназначен МКТ и ему по-добные «методы»): 80 – 20 = Iкadb*(10 + 15 + 20 + 2) - Iкacd*15 + Iкbcd*20 (1а);

20 = Iкacd*(15 + 20 + 10) - Iкadb*15 + Iкbcd*10 (2а); 140 = Iкbcd*(30 + 10 + 20) + Iкacd*10 + Iкadb*20 (3а), откуда:

20*Iкbcd – 15*Iкacd + 47*Iкadb = 60  (1б); 10*Iкbcd + 45*Iкacd - 15*Iкadb = 20  (2б);

60*Iкbcd + 10*Iкacd + 20*Iкadb = 140  (3б).

1.2.2. Систему (1б) – (3б) решаем выравниванием коэффициентов (табл. 1, с использованием опции “Formula”). Результаты – в ячейках b6, c6 и d6.

| К-ты при | Iкbcd | Iкacd | Iкadb | своб. | множ. |  |  |  |  | множ. |  |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1б | 20 | -15 | 47 | 60 | 3 | 60 | -45 | 141 | 180 |  | 385 | 693 | 1100 | 76.9421485 |  | 2 |
| 2б | 10 | 45 | -15 | 20 | - | 70 | 0 | 126 | 200 | 0.5 | 990 | 693 | 2430 | 23.0578515 |  | 3 |
| 3б | 60 | 10 | 20 | 140 | 1.5 | 35 | 0 | 63 | 100 | 11 | 605 | 0 | 1330 | 131.900826 |  | 4 |
|  | 90 | 15 | 30 | 210 |  | 110 | 0 | 77 | 270 | 9 |  |  |  | 7.319952 |  | 5 |
| Знач-я | 2.1983471 | 0.077922 | 0.3659976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.220778 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.779222 |  | 7 |
|  | I | I2 | I2*R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| I1 | 0.3659976 | 0.1339542 | 1.339542 | 10 |  |  |  |  |  |  | E1 | 80 | P1 | 29.279808 |  | 9 |
| I2 | -0.2880756 | 0.0829876 | 1.244814 | 15 |  |  |  |  |  |  | E2 | 20 | P2 | -5.761512 |  | 10 |
| I3 | 2.1983471 | 4.83273 | 144.9819 | 30 |  |  |  |  |  |  | E3 | 140 | P3 | 307.768594 |  | 11 |
| I4 | 2.5643447 | 6.5758637 | 131.517274 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331.28689 |  | 12 |
| I5 | 0.077922 | 0.006072 | 0.12144 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| I6 | 2.2762691 | 5.181401 | 51.81401 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4.392 |  | 14 |
| I7 | 0.3659976 | 0.1339542 | 0.2679084 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.608 |  | 15 |
|  |  |  | 331.28689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p |  |

1.2.3. Токи в резисторах (они же в ветвях; номера токов соответствуют номерам резисторов): I1 = Iкadb; I2 = Iкacd - Iкadb;

I3 = Iкbcd; I4 = Iкbcd + Iкadb; I5 = Iкacd; I6 = Iкbcd + Iкacd; I7 = I1 = Iкadb. Соответствующие расчёты выполнены в ячейках

b9 – b15 таблицы 1.

2.1. Расчёт баланса мощностей выполнен в клетках c9 – d15 (мощности, поглощаемые в резисторах по формуле I2*R, итог – в клетке d16) и в клетках o9 – o11 (мощности, генерируемые источниками по формуле E*I, итог – в клетке o11).

3.1. Правила записи системы уравнений Кирхгофа, а также определение понятий узел и ветвь см. http://eltex.nm.ru/lecture/1/kirgof.htm. Из рис. 1 можно видеть: а) количество ветвей m = 6; б) количество узлов n = 4 (обозначены a, b, c, d; точки, непосредственно соединённые проводником, как имеющие одинаковый потенциал, рассматриваются как один узел). Количество уравнений по 1-му закону Кирхгофа будет 3 (n - 1 = 4 - 1 = 3), по 2-му закону Кирхгофа - 3: [6 - (n-1) = 6 - (4-1) = 3]. Задав на схеме пред-варительно направления токов ветвей, составляем уравнения по 1-му закону Кирхгофа: Узел a: I1 + I2 – I5 = 0 (3.1.1);

узел c: I3 + I5 – I6 = 0 (3.1.2); узел d: I6 – I2 – I4 = 0 (3.1.3).

Любой контур, выбранный для составления уравнений по 2-му закону Кирхгофа, должен быть «независимым», т.е. содержать хотя бы одну ветвь, не входящую ни в один другой контур. В данной схеме этим условиям удовлетворяют:

а) контур a => R5 =>c => R6 => d => E2 => R2 => a ; его уравнение: I2*R2 + I5*R5 + I6*R6 = E2 (3.1.4);

б) контур b => E3 => R3 =>c => R6=>d =>R4=>b ; его уравнение: I3*R3 + I6*R6 + I4*R4 = E3 (3.1. 5).

в) контур b =>R7 =>E1=>R1=>a=>R2=>E2=>d=>R4=>b ; его уравнение: I1*(R1 + R7) – I2*R2 + I4*R4 = E1 – E2 (3.1. 6).

4.1. Вольтметр подключён между узлами b и a; разность потенциалов между ними: Uab = E1 – I1*(R1 + R7)  (4.1). Расчёт вы-полнен в клетках n14, o14, результат – в клетке o15 таблицы 1.

# Text boxes

V

R7

Iкbcd

Iкacd

Iкadb

E2

Рис. 1

c

b

d

a

E3

E1

R4

R5

R6

R3

R1

R2