Answ187094

Books Folder

Автор вопроса: Ksenia (Посетитель) Отправлена: 13.01.2013, 02:33
Нужно решить задачу. Рисунок в приложении и тут. Прошу подсказать ход решения или хотя бы посоветовать литературу, где описаны подобные примеры.
1. Рассчитать частичные ёмкости.
2. Определить рабочую ёмкость линии с учетом земли.
3. Рассчитать заряд, приходящийся на 1 км длины каждого провода.
4. Построить распределение потенциала вдоль оси АВ.
5. Рассчитать плотность поверхностных зарядов в т. М и N .
h=5 м
b=2,5 м
r0 = 2 см = 0.02 м. 
U1 = +20 кВ
U2 = -30 кВ

1.1. Распределение поля над поверхностью Земли не изменится, если Землю убрать, а под поверхностью Земли расположить на глубине h провода с линейной плотностью заряда –τ1 и –τ2 (рис. 1.1).

Используя принцип наложения, можем написать (см. http://matlab.exponenta.ru/pde/book6/2.php ):

U1 = α1*τ1 + α2*τ2 (1.1.1); U2 = α2*τ1 + α1*τ2 (1.1.2), где α1 - собственный потенциальный коэффициент провода, α2 – взаи-мный потенциальный коэффициент проводов. Отсюда получаем выражения для τ1 и τ2:

τ1 = U1*α1/(α12 – α22) – U2*α2/(α12 – α22) (1.2.1); τ2 = U2*α1/(α12 – α22) – U1*α2/(α12 – α22) (1.2.2). При этом:

α1 = (LN(2*h/r0))/(2*π*ε0) (1.2.3); α2 = (LN((2*h/b)2 + 1))/(4*π*ε0) (1.2.3а), где ε0 = 8.854188*10-12 – «электрическая посто-янная». Выражения (1.2.1) и (1.2.2) можно записать иначе:

τ1 = U1*(C1 + C2) – U2*C2 (1.3.1); τ2 = U2*(C1 + C2) – U1*C2 (1.3.2), где C1 – «собственная» частичная ёмкость провода,

C2 – «взаимная» 2-х проводов. Сопоставив оба варианта, имеем: C2 = α2/(α12 – α22) (1.3.3); (C1 + C2) = α1/(α12 – α22), отку-да: C1 = (α1 – α2)/(α12 – α22) = 1/(α1 + α2) (1.3.3а).

2.1. Из исходного выражение для рабочей ёмкости линии (см. http://matlab.exponenta.ru/pde/book6/2.php ):

Cраб = C12 + C11C22/(C11 + C22) (2.1.1) применительно к данному случаю, когда: C11 = C22 = C1 (2.1.2); C12 = C2 (2.1.2а), полу-чаем: Cраб = C2 + C1/2 (2.1.3).

3.1. В приведенных выше выражениях предполагается, что напряжения в вольтах, линейные ёмкости - в фарадах на метр, линейные плотности заряда – в кулонах на метр. Для вычислений удобнее: киловольты (1 кВ = 1000 В), нанофарады на ки-лометр (1 Ф/м = 1012 нФ/км), микрокулоны на километр (1 Кл/м = 109 мкКл/км).

4.1. Обозначим: x - расстояние от некоторой точки на оси АВ до оси левого провода, l1 - расстояние от этой точки до оси зе-ркального изображения левого провода, l2 - расстояние от этой точки до оси зеркального изображения правого провода; рас-стояние от этой точки до оси правого провода будет равно b - x. Тогда потенциал точки U(x) будет равен:

U(x) = (τ1*LN(l1/x) + τ2*LN(l2/(b - x)))/(2*π*ε0) (4.1.1). Вычисления по (4.1.1) и построение графика сделаны на пакете

Microsoft Office Excel XP; прафик приведен на рис. 4.1.

5.1. Поскольку каждая из точек М и N расположена на одинаковом расстоянии как от провода, так и его зеркального изобра-жения, плотность создаваемого в ней соответствующим проводом поверхностного заряда σ определяется формулой:

σ = τ*(h/l2) (5.1.1), где l – расстояние от точки до провода; l2 = h2 + d2 (5.1.2), где d – проекция l на горизонтальную плоскость. У точки М: dМл = 0 для левого провода и dМп = b = 2.5 (5.1.3) м для правого провода; у точки N:

dN = b/2 = 1.25 (5.1.3а) м для левого и для правого провода. Тогда σМ = τ1/h + τ2*h/(h2 + dМп2) (5.1.4);

σN = (τ1 + τ2)*h/(h2 + dN2) (5.1.4а).

Расчёты по формулам (1.3.3), (1.3.3а), (2.1.3), (1.2.1), (1.2.2), (5.1.3), (5.1.3а) выполнены в строках 1 – 8 таблицы 1 с использо-ванием опции “Formula” пакета Microsoft Office Word XP; конечные результаты вынесены в строки 9 – 10 таблицы 1;

Таблица 1

| Частичные ёмкости | Формула | α1, м/Ф | α2, м/Ф | α1+α2, м/Ф | α12, м²/Ф² | α22, м²/Ф² | α12–α22, м²/Ф² | C1, Ф/м | C2, Ф/м | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | 1.11708E+11 | 2.54637E+10 | 1.37172E+11 | 1.24787E+22 | 6.48398E+20 | 1.18303E+22 | 7.29012E-12 | 2.1524E-12 | 2 |
| Рабочая ёмкость | Формула | C1, нФ/км | C1/2, нФ/км | Cраб, нФ/км |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Значение | 7.29012 | 3.64506 | 5.79746 |  |  |  |  |  | 4 |
| Заряд на 1 км длины | Формула | C2, нФ/км | C1+C2, нФ/км | U1*(C1+C2), мкКл/км | U1*C2, мкКл/км | U2*(C1+C2), мкКл/км | U2*C2, мкКл/км | τ1, мкКл/км | τ2, мкКл/км | 5 |
|  | Значение | 2.15240 | 9.44252 | 283.276 | 64.572 | -188.850 | -43.048 | 326.324 | -253.422 | 6 |
| Поверхн-я плотность | Формула | dN2 | h2 + dМп2 | h2 + dN2 | τ1/h нКл/м² | τ2*h/(h2 + dМп2) | τ1 + τ2 | σМ нКл/м² | σN нКл/м² | 7 |
|  | Значение | 1.5625 | 31.25 | 26.5625 | 65.2648 | -40.5475 | 72.902 | 24.7173 | 13.7227 | 8 |
| Резуль- таты | Символ | C1, нФ/км | C1/2, нФ/км | Cраб, нФ/км | τ1, мкКл/км | τ2, мкКл/км | σМ нКл/м² | σN нКл/м² |  | 9 |
|  | Значение | 7.29012 | 3.64506 | 5.79746 | 326.324 | -253.422 | 24.7173 | 13.7227 |  | 10 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |

# Text boxes

Рис. 1.1

h

h

–τ2

–τ1

τ2

τ1