Answ187210

Book Folder

Автор: Александр Сергеевич (Посетитель) Отправлена: 15.03.2013, 06:57. Срок закрытия: 18.03.2013, 06:57.
Найти все токи в данной схеме (рис, 1а) при: E1 = 4;  R1 = 3;  E2 = 1;  R2 = 4;  E3 = 10;  R3 = 5;  R4 = 6;  R5 = 7.
Сделать проверку по второму закону Кирхгофа, причем для того контура, который не был ранее использован

Состояние: Консультация активна (2 сут. 17 час. 22 мин.)

0

Правила записи системы уравнений Кирхгофа, а также ОПРЕДЕЛЕНИЕ понятий узел и ветвь см. http://eltex.nm.ru/lecture/1/kirgof.htm

Исходная схема перерисована с дополнительными обозначениями на рис. 1а, из которого можно видеть: а) количество ветвей в = 5; б) количество узлов у = 3 (пронумерованы от у0 до у2). Количество уравнений по 1-му закону Кирхгофа будет:

у - 1 = 3 - 1 = 2, а по 2-му закону Кирхгофа - в - (n-1) = 5 - (3-1) = 3. Задав на схеме предварительно направления токов ветвей, составляем уравнения по 1-му закону Кирхгофа:

Узел у1: I1 – I2 + I4 + I5 = 0 (1); узел у2: I3 - I4 – I5 = 0 (2).

Любой контур, выбранный для составления уравнений по 2-му закону Кирхгофа, должен быть «независимым», т.е. содержать хотя бы одну ветвь, не входящую ни в один другой контур. В данной схеме этому условию удовлетворяют:

а) контур у0=>E1=>R1=>E2=>у1=>R2=>у0 ; уравнение: I1*R1 + I2*R2 = E1 – E2 (3);

б) контур у0=>E3=>R3=>у2=>R5=>у1=>R2=>у0; уравнение: I3*R3 + I5*R5 + I2*R2 = E3 (4).

в) контур у2=>R4=>у1=>R5=>у2; уравнение: I4*R4 - I5*R5 = 0 (5).

Для упрощения расчётов (понижения порядка системы уравнений) придумано множество приёмов. Например, в данном случае имеет смысл параллельно соединённые резисторы R4, R5 заменить одним эквивалентным резистором:

R45 = R4*R5/(R4 + R5) = 6*7/(6 + 7) = 42/13 Ом, как показано на рис. 1б, где остаётся 2 узла у0, у1 и 3 ветви. Расчет полученной схемы удобно выполнить методом «двух узлов» (см. Ru.wikipedia.oRg/wiki/Метод_двух_узлов, или: http://dvoika.net/education/matusko/sloshn.html, или: http://pRoelectRo2.Ru/info/id_272, или:

http://www.electRo-theoRy.info/tau-t2R6paRt1.html). Для этого в систему уравнений вводится дополнительная "неизвестная" - по-тенциал φ1 узла у1. Хотя формально порядок системы не понижается, но, как увидим ниже, в каждом уравнении системы ос-таётся только одна "своя неизвестная", что упрощает решение.

Направив условно все токи от узла у1 к узлу у0 (токи I1' и I3' на рис, 1б), и принимая потенциал узла у0 за 0, имеем, на осно-вании 2-го закона Кирхгофа для ветви у1=>E2=>R1=>E1=>у0: I1' = (φ1 + E2 - E1)/R1 (6); для ветви у1=>R2=>у0:

I2 = φ1/R1 (7); и для ветви у1=>R45=>у2=>R3=>E3=>у0: I3' = (φ1 - E3)/(R45 + R3) (8). В числах:

I1' = (φ1 + 1 - 4)/3 (6а); I2 = φ1/4 (7а); I3' = (φ1 - 10)/(42/13 + 5) (8а); а на основании 1-го закона Кирхгофа:

I1' + I2 + I3' = 0 (9). Подставим (6а) - (8а) в (9): (φ1 - 3)/3 + φ1/4 + (φ1 - 10)/(107/13) = 0 (9а). Умножив (9а) на 12*107, раскрыв скобки и приведя подобные, получаем: 905*φ1 = 2844 (10), откуда φ1 = 2844/905 (10а). Дальнейшие вычисления сведены в таблицу 1 (использована опция "Formula" режима "Table" пакета Word Microsoft Office).

Разность потенциалов φ2 - φ1 между узлами у2 и у1, на основании закона Ома: φ2 - φ1 = I3*R45 (11). Соответственно:

Таблица 1

| Обозначение величины | φ1 | I1' | I2 | I3' | I1 | I3 | I3+I1-I2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № формулы | (10а) | (6а) | (7а) | (8а) | - | - | - | 2 |
| Формула | 2844/905 | φ1/3-1 | φ1/4 | (φ1-10)*13/107 | - I1' | - I3' | I3+I1-I2 | 3 |
| Значение | 3.142541436 | 0.047513812 | 0.785635359 | -0.833149171 | -0.047513812 | 0.833149171 | 0.000000000 | 4 |
| Обозначение величины | φ2 - φ1 | I4 | I5 | I3*5 | I4*6 | I1*3 | I3*5+I4*6-I1*3 | 5 |
| № формулы | (11) | (12) | (13) | - | - | - | (14а) | 6 |
| Формула | I3*42/13 | (φ2-φ1)/6 | (φ2-φ1)/7 | I3*5 | I4*6 | I1*3 | I3*5+I4*6-I1*3 | 7 |
| Значение | 2.691712706 | 0.448618784 | 0.384530387 | 4.16574586 | 2.69171270 | -0.14254144 | 7.00000000 | 8 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |  |

I4 = (φ2 - φ1)/R4 (12); I5 = (φ2 - φ1)/R5 (13). Значения φ2, I4, I5 вычислены в ячейках b8, c8 и d8 таблицы 1. Проверку по второму закону Кирхгофа делаем для неиспользованого ранее контура у0=>E3=>R3=>у2=>R4=>у1=>E1=>R1=>E2=>у0. Урав-нение: I3*R3 + I4*R4 - I1*R1 = E3 + E2 - E1 (14). В числах: I3*5 + I4*6 - I1*3 = 7 (14а). Результаты вычислены в ячей-ках e8, f8, g8 и h8 таблицы 1.

Примечание: Для проверки законов желательно вычисления делать с повышенной точностью, что при наличии современных средств не составляет большого труда.

# Text boxes

R1

E3

б)

у2

R45

R3

E2

E1

R2

а)

у2

I5

у0

E2

L1

у1

R3

у0

I3

I2

I4

I1

R4

Рис. 1

E3

R2

E1

I3'

R1

у1

R5

I2

I1'