Лабораторная работа №4

Создание трехмерных объемных объектов (тел)

Цель – изучить средства объемного моделирования.

Работы выполняется применительно к создаваемой каждым студентом модели детали (можно смотреть пример моделирования термометра - работы 2-3 для подготовки дипломированных специалистов).

Используя построение замкнутой полилинии как контура детали построить грубую модель тела, используя один из кинематических способов (например, метод перемещения контура вдоль вектора  (из меню создания тел) его создания.

Используя средства добавления и удаления материала (создания тел), а также средства редактирования тел, уточнить грубую модель тела до нужной детальности (определяется совместно с преподавателем)

Убедиться в том, что тело создано, рассмотрев его со всех сторон, используя средства визуализации

Убедиться в правильности полученных размеров, измерив их средствами измерения дистанции из меню Сервис/Сведения (TOOLS/INQUIRY).

Например, при моделировании термометра

- Вокруг спиртового столба создана стеклянная трубка с полым шаром на конце и запаянным другим концом

Спиртовая трубка крепится к подложке проставками, которые приклеиваются к трубке и подложке.

Подложка вместе со спиртовой трубкой помещена в стеклянную трубу так, чтобы плоскость, проходящая через средину толщины подложки проходила через диаметр трубы. Труба должна касаться краев подложки. Подложка приклеивается к трубе.

На колбу надеты втулки для крепления заглушек. Высота втулок такова, что не закрывает шкалу термометра. Втулки представляют собой цилиндры с цилиндрическим буртиком, обращенным к центру термометра.

На втулки надеты колпачки. Колпачки представляют собой цилиндрические поверхности (стаканы) с проточкой под кронштейны. Проточки (имеют меньший наружный и внутренний диаметры) обращены наружу термометра.

На колпачки установлены кронштейны для крепления термометра. Кронштейны представляют собой цилиндрические кольца с буртиками, с которым связаны лапы, представляющие собой двутавр  в сечении.  Кронштейны своей цилиндрической поверхностью надеваются на колпачки. Длина и высота лап позволяют крепить термометр к плоской поверхности, при этом внешняя стеклянная труба и колпачки не касаются плоской поверхности.

В результате получен собранный термометр, аналогичный изображенному на рисунке ниже.

Сохранить построенную модель для использования в дальнейшей работе