Answ187408

Book Folder

Автор: Посетитель - 393715 (Посетитель) Отправлена: 31.05.2013, 07:08. Срок закрытия: 08.06.2013, 07:08.

Примем, что R10 увеличилось на 1 Ом, т.е. R10 = 101 Ом. Для удобства дальнейших расчётов перерисуем исходную схему как на рис. 1, изобразив сопротивление гальванометра Rг как "вынесенное". Преобразуем "звезду" из R3, Rг, R4 в "треугольник" из

R3Г , RГ4, R34, как показано на рис. 2 а). Согласно правилам преобразования:

R3Г = R3 + RГ + R3*RГ/R4 = 100 +100 + 100*100/100 = 300 Ом; аналогично RГ4 = R34 = 300 Ом. Вследствие эквивалентности, токи ветвей и потенциалы узлов, не участвовавших в преобразовании, не изменились; искомый ток ΔIг в цепи гальванометра равен току в перемычке между узлами Г''' и Г' (рис. 2 б)). Эквивалентное сопротивление между узлами П' и Г' (рис. 2 б):

R3Г10 = R3Г*R10/(R3Г + R10) = 300*101/(300 + 101) = 75.5611 Ом; аналогично между узлами П'' и Г':

R2Г4 = RГ4*R2/(RГ4 + R2) = 300*100/(300 + 100) = 75 Ом. Падение напряжения между узлами П' и Г':

ΔU1 = UП*R3Г10/(R3Г10 + R2Г4) = 2*75.5611/(75.5611 + 75) = 1.003727 В. То же между узлами П'' и Г':

ΔU2 = UП - ΔU1 = 2 - 1.003727 = 0.996272 В. Ток через резистор R10:

I10 = ΔU1/R10 = 1.003727/101 = 0.00993789 А = 9937.89 мкА; ток через резистор R2:

I2 = ΔU2/R2 = 0.996272/100 = 0.00996272 А = 9962.72 мкА. Искомый ток ΔIг в цепи гальванометра:

ΔIг = I2 - I10 = 9962.72 - 9937.89 = 24.83 мкА.

Электрические измерения: Учебное пособие для вузов/В. Н. Малиновский, Р. М. Демидова-Панферова, Ю. Н. Евланов и др. М.: Энергоатомиздат, 1985.

Электрические измерения Малиновский Демидова-Панферова

# Text boxes

IС

Г'''

б)

R34

П''

П'

Eп

Uп

Rп

ΔIг

Г'''

Г'

R2

R1= R10

RГ4

R3Г

а)

R34

П“

П'

Eп

Uп

Rп

Rг' = 0

Г'''

Г'

R2

R1= R10

П“

П'

Eп

Uп

Rп

Rг

Г“

Г'

R2

R1= R10

R4

R3Г

Рис. 1.

RГ4

R3

Рис. 2.