Answ187729

Book Folder

Автор: Галиуллин Рустам Радикович (Посетитель) Отправлена: 01.02.2014, 05:46 Срок закрытия: 09.02.2014, 05:46

Есть три ёмкости полные водой 5 л (длина a1 = 10 см, ширина b1 = 10 см и высота 50 см), 100 л (длина 50 см, ширина 40 см и высота 50 см) и 100 л (длина 40 см, ширина 25 см и высота 100 см) в них всегда поддерживается одинаковый уровень воды. К каждой ёмкости подсоединена труба внутренним диаметром d = 20 мм = 2 см, длина горизонтальной части трубы Lг = 100 м. Ёмкости находятся на высоте и их уровень воды относительно земли равен hобщ = 3 м. Вопрос. Какой будет объёмный расход воды из каждой трубы, указать в л/мин, и какая длина напора будет из каждой трубы, если перепад от трубы до места падение воды 20 см (картинка прилагается http://yadi.sk/d/cVNUHTrbH7WYc тут)

объём ёмкостей: V1 = 5 л = 0.005 м³; V2 = 100 л = 0.1 м³; V3 = 100 л = 0,1 м³; высота: h1 = 0.5 м; h2 = 0.5 м; h3 = 1 м
высота от поверхности воды в ёмкостях до земли одинаковая у трёх ёмкостей и равна 3 м (смотрите картинку). Пусть труба нержавеющая бесшовная коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости Δэ/d = 0.008.

Решение.

Скорость потока в трубе V определяется из “уравнения Вейсбаха” (см. тут или тут): hобщ = V2/(2*g)*(ζсуж + ζтр + ζкол) (1), где:

hобщ = 3 м – общий геодезический напор; ζсуж – коэффициент сопротивления резкому сужению потока при входе в трубу;

ζтр – коэффициент сопротивления всей длины трубы; ζкол – коэффициент сопротивления при резком изгибе трубы (колене).

При этом: ζсуж = 0.5*(1 – S2/S1n) (2), где S2 = π*d2/4 = π*22/4 = 3.1416 см² - площадь поперечного сечения трубы;

S1n = an*bn - площадь поперечного сечения n-й ёмкости перед входом в трубу; ζкол = 1 (см. тут); ζтр = λ*(Lполн/d) (3), где Lполн – полная (горизонтальной и вертикальной частей) длина трубы, λ - коэффициент потерь на трение по длине. Значение λ зависит от “числа Рейнольдса” Re (см. тут), которое, в свою очередь зависит от скорости V, поэтому решение (1) относитель-но V отыскивается путём последовательных приближений. Предварительно величина λ определяется по “Номограмме Колб-рука-Уайта” (см. тут) для Δэ/d = 0.008, задаваясь Re = 104: λ = 0.044. Тогда ζтр = (0.044*(100 + 3 – 0.5)/0.02) = 225.5 и предварительное значение скорости: Vпредв = √(3*2*9.8/(0.5 + 225.5 + 1)) = 0.51  м/с. Вычисляется новое значение “числа Рейнольдса” Re (см. тут): Re = ρ*Vпредв*d/η (4), где ρ = 1000 кг/м³ - плотность воды, η = 1.002*10-3 Па*с – “динамическая вязкость” воды (при 20°C, см. тут). В числах: Re = 1000*0.51*0.02//(1.002*10-3) = 10180. В соответствии с “Таблицей для оп-ределения коэффициента гидравлического трения (см. тут), для данного случая, когда:

(10*Δэ/d = 10/0.008 = 1250) < Re < (560*Δэ/d = 560/0.008 = 70000), следует пользоваться “формулой Альтшуля”:

λ = 0.11*(Δэ/d + 68/Re)0.25. Вычисление последовательных приближений λ, V, Re и т. д. для h1,2 = 0.5 м сведено в таблицу:

| 1-е приближение | 2-е приближение | 3-е приближение | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| λ | 0.044 | V | 0.5092 | λ | 0.03829 | V | 0.546 | λ | 0.03799 | V | 0.548 | 2 |
| λ*(Lполн/d) | 225.5 | Re | 10164 | λ*(Lполн/d) | 196.24 | Re | 10890 | λ*(Lполн/d) | 194.7 |  |  | 3 |
| Знам. | 227 | 68/Re+Δэ/d | 0.01469 | Знам. | 197.74 | 68/Re+Δэ/d | 0.01424 | Знам. | 196.2 |  |  | 4 |
| Подкор. | 0.2593 | (68/Re+Δэ/d)0.25 | 0.3481 | Подкор. | 0.2977 | (68/Re+Δэ/d)0.25 | 0.3454 | Подкор. | 0.3 |  |  | 5 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |  |

Учитывая приближённый характер используемых “полуэмпирических” формул, можно принять округлённо: V = 0.55 м/с для всех трёх трубопроводов. Соответственно, объёмный расход воды из каждой трубы в м³/с:

Q = V*π*d2/4 =0.55*π*0.022/4 = 1.6*10-4 м³/с; то же в л/мин: Qл/мин = Q*1000*60 = 9.6 л/мин. Время падения вытекающей из трубы струйки с высоты hпад = 0.2 м: tпад = √(2*hпад/g) = √(2*0.2/9.8) = 0.2 с. Тогда x = y = z = V*tпад = 0.55*0.2 = 0.11 м.

Примечание: В части клеток таблицы использована опция “Formula”.