Уважаемые эксперты, можете ли объяснить, почему отладчики AFD, CodeView, Turbo Debugger показывают разную информацию при сохранении адреса обработчика 21h прерывания (да очевидно и любого другого прерывания)? Я об использовании функции 35h прерывания 21h.

Только один отладчик Debug отражает все четко (как и положено).

Специально для исследования функции 35h (сохранение адреса обработчика) прерывания 21h, создал файл prog10o.asm(com).

Вот его исходный код:

CSEG segment

org 100h

Begin:

mov ah, 35h

mov al, 21h

int 21h

int 20h

CSEG ends

end Begin

Теперь исследуем этот файл prog10o.com в отладчиках (AFD, Code View, Turbo Debugger, Debug).

Вот только запустил отладчик AFD с программой prog10o.com

Перешел сразу на адрес таблицы векторов прерываний, конкретно, на 21h номер прерывания – на 0000:0084

Здесь мы видим, что обработчик прерывания 21h находится по адресу 00A7:107C

Теперь смотрим, какой код у этого обработчика? Т.е. переходим на этот адрес 00A7:107C

И здесь мы видим, что код обработчика прерывания 21h – это следующий код

90 90 E8 E0 00 2E FF 2E 48 10 90 90 E8 D0 00 2E и т.д.

Выполняю в отладчике программу prog10o.com

Мы видим, что в регистрах ES:BX сохранен "якобы" адрес обработчика прерывания 21h, это адрес 131C:42B7 Но, почему адреса разные у одного и того же обработчика? По таблице векторов прерываний был адрес 00A7:107C, а теперь в регистрах ES:BX сохранен другой адрес (131C:42B7)?

Перейдем на этот адрес 131C:42B7

По этому адресу (якобы обработчика прерывания 21h) и код совершенно другой

9C 2E FF 1E 3E 00 50 55 9C FA 2E 80 3E 42 00 00

И адреса у обработчика прерывания 21h разные, и коды по этим адресам разные, почему так?

================

Теперь запускаем файл prog10o.com в отладчике Code View

Перейдем в "таблицу векторов", чтобы узнать адрес обработчика 21h прерывания. Т.е. переходим на адрес в памяти – 0000:0084

Мы видим, что адрес обработчика 21h прерывания другой (не такой, каким его показывают отладчики AFD и Debug), а именно, в данном случае это адрес 1096:065F

Выполняем программу prog10o.com в отладчике Code View

Как и положено, по программе prog10o.com, мы сохранили в регистрах ES:BX (1096:065F) адрес обработчика 21h прерывания!

Хотя бы адреса совпадают 0000:0084 5F 06 96 10 и ES:BX (1096:065F)

Перейдем на этот адрес (якобы) обработчика 21h прерывания, посмотрим какой у него код?

А по адресу 1096:065F лежит код

9C 55 8B EC 80 8C C8 39 46 06 58 5D 73 и т.д.

Код обработчика отличается от кодов обработчика показанных отладчиками AFD и Debug

Код показанный AFD (Debug) 90 90 E8 E0 00 2E FF 2E 48 10 90 90 E8 D0 00 2E и т.д.

Код показанный Code View 9C 55 8B EC 80 8C C8 39 46 06 58 5D 73 и т.д.

Почему коды разные?

=========

Далее запускаем файл prog10o.com в отладчике Turbo Debugger

Сразу смотрим, что находится в таблице векторов по номеру 21h прерывания, т.е. по адресу 0000:0084

А по этому адресу, как и положено, находится адрес обработчика 21h прерывания, т.е. адрес CS(00A7):IP(107C) – как и в отладчиках AFD и Debug

Перейдем сразу на этот адрес 00A7:107C (посмотрим код обработчика)

А код точно такой же (да так и должно быть), каким его отражают отладчики AFD и Debug

Т.е. код – 90 90 E8 E0 00 2E FF 2E и т.д.

Выполняем программу prog10o.com в отладчике Turbo Debugger

Но, теперь почему-то, в регистрах ES:BX мы сохранили другой адрес (15D8:0B4A) обработчика (якобы) 21h прерывания. Почему так (одни вопросы)?

Смотрим что (какой код) находится по этому адресу 15D8:0B4A

Ну, естественно, как и ожидалось, код тоже другой, что происходит?

Почему отладчики AFD, CodeView, Turbo Debugger показывают такую разную информацию по сохраненному (якобы) адресу обработчика прерывания 21h?

Один только отладчик Debug не врет!

Запускаю программу prog10o.com под отладчиком Debug