Сила тока в проводнике сопротивлением R=10 Ом нарастает в течение t=2 с по линейному закону от I1=0 до I2=6 А. Найти количество теплоты, выделившейся в течение 1-ой и 2-ой секунды, а также отношение этих количеств теплоты.

Q1 =30 Дж,

а за вторую секунду — пределы интегрирования t1=1 с, t2=2 с и, тогда

Q2=210 Дж.

Следовательно,

Q2/Q1=7,

т. е. за вторую секунду выделится теплоты в 7 раз больше, чем за первую секунду.