Лабораторная работа № 15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ

ПО МЕТОДУ СТОКСА

Выполнил студент гр. _____________			Ф.И.О _________________

Проверил ________________________			дата ___________________

Цель работы: познакомиться с явлением внутреннего трения и определить коэффициент внутреннего трения (динамический коэффициент вязкости) по методу Стокса.

Выполнение работы.

1. Измерить микрометром диаметр d шарика в миллиметрах (мм) и определить его радиус в метрах (м).

2. Осторожно отпустить шарик по центру сосуда непосредственно над поверхностью исследуемой жидкости и определить с помощью секундомера время t прохождения шарика между металлическими кольцевыми метками на сосуде. Верхняя метка должна находиться не менее десяти сантиметров от поверхности жидкости.

3. Определить по масштабной линейке расстояние  между метками и вычислить скорость шарика  (вычислить в СИ).

4. Вычислить динамический коэффициент вязкости в СИ по формуле

плотность исследуемой жидкости (1 = l,2(103 кг/м3 (глицерин);

плотность свинца (2 = 11,4(103 кг/м3 (свинец).

5. Результаты опытов и расчетов занести в таблицу 1.

6. Повторить пункты 1- 5 еще для четырех шариков.

Таблица 1.

| № | d, | r, | l, | t, | v, | (, | ((i | (((i)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | м | м | с | м/с | Па(с | Па(с | Па2(с2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Рассчитать среднее значение коэффициента вязкости:

...

8. Определить случайные отклонения  каждого измерения и среднее квадратичное отклонение . Вычислить погрешность  результата измерений: 						=.......

9. Записать результат в виде: 	 Па(с.

Па(с

Контрольные вопросы.

1. Написать общее выражение для вязкой силы и проиллюстрировать чертежом.

2. Дать определение динамического коэффициента вязкости. Какова единица его измерения в СИ?

3. Какие силы действуют на шарик, движущийся в глицерине?

4. Почему риска 1 должна находиться несколько ниже поверхности жидкости?

5. Вывести расчетную формулу динамического коэффициента вязкости г|.

6. Как вязкость жидкости зависит от температуры?

Литература.

1. Савельев И.В. Курс физики. Т.1 - М., Наука, 1989. 352 с. Пар. 78,79